## Slide 1
Trendpfeile im Diabetesmanagement
Bei den hier gezeigten Bildern handelt es sich um Agenturfotos, die mit Models gestellt wurden. 1. Das Setzen eines Sensors erfordert ein Einführen des Sensorfilaments unter die Haut. Der Sensor kann bis zu 14 Tage lang getragen werden. 2. Eine zusätzliche Prüfung der Glukosewerte mittels eines Blutzucker-Messgeräts ist erforderlich, wenn die Symptome nicht mit den Messwerten oder den Alarmen des Systems übereinstimmen.
© 2021 Abbott | ADC-33270 v1.0

## Slide 2: Agenda
Einführung
zu den Trendpfeilen
Grundlage für
Therapieentscheidungen
Nutzung und Interpretation
der Trendpfeile
Vereinfachung
der Trendpfeilinformationen
Anwendungsbeispiel

## Slide 3: Blutglukosemessung vs. Kontinuierliche Glukosemessung
Einführung zu den Trendpfeilen
  liefert ein vollständiges Bild der sich verändernden Glukosewerte zu jeder Tages- und Nachtzeit. Die Auswirkungen von Nahrungsmitteln, körperlicher Aktivität und Insulin können noch besser nachvollzogen und verstanden werden.
Kontinuierliche Glukosemessung
  liefert nur den aktuellen Glukosewert, der nur eine Momentaufnahme der Glukosewerte zeigt. Damit ist kein vollständiges Bild der Glukosewerte vorhanden.
Die Blutglukosemessung

## Slide 4: Kontinuierliche Glukosemesssysteme zeigen:
Einführung zu den Trendpfeilen
Aktueller Glukosewert
(im Interstitium)
Verlauf
der letzten 8 Stunden
Trendpfeil ermöglicht eine Prognose über den zukünftigen Glukoseverlauf

## Slide 5: Vorteile von Trendpfeilen für Patienten
Einführung zu den Trendpfeilen
Zusätzliche und wertvolle Informationen:
Erlauben bessere Einordnung des aktuellen Glukosewertes
Ermöglichen zeitnahen und aktiven Einfluss auf Glukosestoffwechsel
Wichtige Grundlage für Menschen mit Diabetes für Stoffwechselkorrekturen:
Vermeidung von Hypoglykämien: Kohlenhydrataufnahme
Erhöhte Glukosewerte: Insulingabe
Oft erfolgt die Reaktion auf Trendpfeile nach Bauchgefühl.

## Slide 6: Bisherige Informationen
Grundlage für Therapieentscheidungen
Anpassung der Insulindosierung auf Basis von:
Aktuellem Glukosewert
Zielwert oder Zielbereich
Korrekturfaktor
BE / KE-Faktor zur Abdeckung der Mahlzeit
Sind diese Information ausreichend?

## Slide 7: Beispiel einer bisherigen Korrekturberechnung von Insulindosiseinheiten zu einer Mahlzeit
Grundlage für Therapieentscheidungen
Korrektur des erhöhten Glukosewertes: aktuell 79 mg/dL über Zielwert / 40 mg/dL
  = 2 Einheiten Insulin zusätzlich
Ein überbackenes Käsebrötchen
  = 4 KE * KE-Faktor: 1 E / KE
  = 4 Einheiten Insulin
Insgesamt: 6 Einheiten Insulin
Aktuellem Glukosewert
Zielwert oder Zielbereich
Korrekturfaktor
BE / KE-Faktor zur Abdeckung der Mahlzeit
189 mg/dL
110 mg/dL
1 Einheit / 40 mg/dL
1 E / KE (abends)
Anpassung der Insulindosierung auf Basis von:

## Slide 8: Beispiel einer bisherigen Korrekturberechnung von Insulindosiseinheiten zu einer Mahlzeit
Grundlage für Therapieentscheidungen
Würden Sie diese Insulindosis ebenfalls wählen, wenn Ihr CGM-Gerät Folgendes anzeigt?
Anpassung der Insulindosierung auf Basis von:
Korrektur des erhöhten Glukosewertes: aktuell 79 mg/dL über Zielwert / 40 mg/dL
  = 2 Einheiten Insulin zusätzlich
Ein überbackenes Käsebrötchen
  = 4 KE * KE-Faktor: 1 E / KE
  = 4 Einheiten Insulin
Insgesamt: 6 Einheiten Insulin
Aktuellem Glukosewert
Zielwert oder Zielbereich
Korrekturfaktor
BE / KE-Faktor zur Abdeckung der Mahlzeit
189 mg/dL
110 mg/dL
1 Einheit / 40 mg/dL
1 E / KE (abends)

## Slide 9: Therapieanpassungen mit Hilfe der Trendpfeilinformation
Grundlage für Therapieentscheidungen
Anpassung der Insulindosierung auf Basis von:
Aktuellem Glukosewert
Korrekturfaktor
Zielwert oder Zielbereich
BE / KE-Faktor zur Abdeckung der Mahlzeit
Trendpfeilinformation

## Slide 10: Herausforderungen für Diabetesteams
Nutzung und Interpretation der Trendpfeile
Unterschiede in rechnerischer Grundlage und Darstellung bei unterschiedlichen CGM-Geräten
1

## Slide 11: Herausforderungen für Diabetesteams
System | Abbott FreeStyle Libre und FreeStyle Libre 2 | Dexcom G4® und G5® Mobile | Medtronic MiniMed® 640G / GuardianTMConnect | Medtronic MiniMed® Veo | Roche Senseonics Eversense®
↑↑↑ | n. v.2 | n. v.2 | > 3 mg/dL | n. v.2 | n. v.2
 |  |  | > 0,2 mmol/L pro Minute |  | 
↑↑ | n. v.2 | > 3 mg/dL | 2 – 3 mg/dL | > 2 mg/dL | n. v.2
 |  | > 0,2 mmol/L pro Minute | 0,1 – 0,2 mmol/L pro Minute | > 0,1 mmol/L pro Minute | 
↑ | > 2 mg/dL | 2 – 3 mg/dL | 1 – 2 mg/dL | 1 – 2 mg/dL | > 2 mg/dL
 | > 0,1 mmol/L pro Minute | 0,1 – 0,2 mmol/L pro Minute | 0,05 – 0,1 mmol/L pro Minute | 0,05 – 0,1 mmol/L pro Minute | > 0,1 mmol/L pro Minute
↗ | 1 – 2 mg/dL | 1 – 2 mg/dL | n. v.2 | n. v.2 | 1 – 2 mg/dL
 | 0,05 – 0,1 mmol/L pro Minute | 0,05 – 0,1 mmol/L pro Minute |  |  | 0,05 – 0,1 mmol/L pro Minute
→ | < 1 mg/dL | < 1 mg/dL | n. v.2 | n. v.2 | < 1 mg/dL
 | < 0,05 mmol/L pro Minute | < 0,05 mmol/L pro Minute |  |  | < 0,05 mmol/L pro Minute
kein Pfeil | keine Daten zur Veränderungsrate | keine Daten zur Veränderungsrate | keine Daten zur Veränderungsrate | keine Daten zur Veränderungsrate | keine Daten zur Veränderungsrate
↘ | 1 – 2 mg/dL | 1 – 2 mg/dL | n. v.2 | n. v.2 | 1 – 2 mg/dL
 | 0,05 – 0,1 mmol/L pro Minute | 0,05 – 0,1 mmol/L pro Minute |  |  | 0,05 – 0,1 mmol/L pro Minute
↓ | > 2 mg/dL | 2 – 3 mg/dL | 1 – 2 mg/dL | 1 – 2 mg/dL | > 2 mg/dL
 | > 0,1 mmol/L pro Minute | 0,1 – 0,2 mmol/L pro Minute | 0,05 – 0,1 mmol/L pro Minute | 0,05 – 0,1 mmol/L pro Minute | >0,1 mmol/L pro Minute
↓↓ | n. v.2 | > 3 mg/dL | 2 – 3 mg/dL | > 2 mg/dL | n. v.2
 |  | > 0,2 mmol/L pro Minute | 0,1 – 0,2 mmol/L pro Minute | > 0,1 mmol/L pro Minute | 
↓↓↓ | n. v.2 | n. v.2 | > 3 mg/dL | n. v.2 | n. v.2
 |  |  | > 0,2 mmol/L pro Minute |  | 
1. Ziegler, R., et al. Diabetologie. 2018;13: 500-509. 2. n. v. – nicht vorhanden.
Nutzung und Interpretation der Trendpfeile
Unterschiede in rechnerischer Grundlage bei unterschiedlichen CGM-Geräten1

## Slide 12: Herausforderungen für Diabetesteams
Nutzung und Interpretation der Trendpfeile
Fehlende Standardisierung im klinischen Alltag
2
Berechnung auf relevanten Horizont (15 oder 30 Minuten) für Therapieanpassungen notwendig
3
Unterschiede in rechnerischer Grundlage und Darstellung bei unterschiedlichen CGM-Geräten
1

## Slide 13: Herausforderungen für Diabetesteams
1. Ziegler, R., et al. Diabetologie. 2018;13: 500-509. 2. n. v. – nicht vorhanden.
Nutzung und Interpretation der Trendpfeile
Unterschiede in Berechnung auf relevanten Horizont von 30 min bei untersch. CGM-Geräten1
System | Abbott FreeStyle Libre | Dexcom G4® und G5® Mobile | Medtronic MiniMed® 640G / GuardianTMConnect | Medtronic MiniMed® Veo | Roche Senseonics Eversense®
↑↑↑ | n. v.2 | n. v.2 | > 90 mg/dL | n. v.2 | n. v.2
 |  |  | > 5,0 mmol/L |  | 
↑↑ | n. v.2 | > 90 mg/dL | 60 – 90 mg/dL | > 60 mg/dL | n. v.2
 |  | > 5,0 mmol/L | 3,3 – 5,0 mmol/L | > 3,3 mmol/L | 
↑ | > 60 mg/dL | 60 – 90 mg/dL | 30 – 60 mg/dL | 30 – 60 mg/dL | > 60 mg/dL
 | > 3,3 mmol/L | 3,3 – 5,0 mmol/L | 1,7 – 3,3 mmol/L | 1,7 – 3,3 mmol/L | > 3,3 mmol/L
↗ | 30 – 60 mg/dL | 30 – 60 mg/dL | n. v.2 | n. v.2 | 30 – 60 mg/dL
 | 1,7 – 3,3 mmol/L | 1,7 – 3,3 mmol/L |  |  | 1,7 – 3,3 mmol/L
→ | < 30 mg/dL | < 30 mg/dL | n. v.2 | n. v.2 | < 30 mg/dL
 | < 1,7 mmol/L | < 1,7 mmol/L |  |  | < 1,7 mmol/L
kein Pfeil | keine Daten zur Veränderungsrate | keine Daten zur Veränderungsrate | keine Daten zur Veränderungsrate | keine Daten zur Veränderungsrate | keine Daten zur Veränderungsrate
↘ | 30 – 60 mg/dL | 30 – 60 mg/dL | n. v.2 | n. v.2 | 30 – 60 mg/dL
 | 1,7 – 3,3 mmol/L | 1,7 – 3,3 mmol/L |  |  | 1,7 – 3,3 mmol/L
↓ | > 60 mg/dL | 60 – 90 mg/dL | 30 – 60 mg/dL | 30 – 60 mg/dL | > 60 mg/dL
 | > 3,3 mmol/L | 3,3 – 5,0 mmol/L | 1,7 – 3,3 mmol/L | 1,7 – 3,3 mmol/L | > 3,3 mmol/L
↓↓ | n. v.2 | > 90 mg/dL | 60 – 90 mg/dL | > 60 mg/dL | n. v.2
 |  | > 5,0 mmol/L | 3,3 – 5,0 mmol/L | > 3,3 mmol/L | 
↓↓↓ | n. v.2 | n. v.2 | > 90 mg/dL | n. v.2 | n. v.2
 |  |  | > 5,0 mmol/L |  | 

## Slide 14: Interpretation der Trendpfeile (Beispiel FreeStye Libre / FreeStyle Libre 2)
steigt rasch
(mehr als 60 mg/dL)
steigt
(zwischen 30 und 60 mg/dL)
ändert sich langsam
fällt
(zwischen 30 und 60 mg/dL)
fällt rasch
(mehr als 60 mg/dL)
Nutzung und Interpretation der Trendpfeile
(weniger als 30 mg/dL)
Voraussichtliche Veränderung der Glukosekonzentration in 30 Minuten. der Glukosewert:

## Slide 15: Herausforderungen für Diabetesteams
Nutzung und Interpretation der Trendpfeile
Verlässliche und nutzbare Handlungsvorgaben zur Interpretation dringend notwendig
4
Fehlende Standardisierung im klinischen Alltag
2
Berechnung auf relevanten Horizont (15 oder 30 Minuten) für Therapieanpassungen notwendig
3
Unterschiede in rechnerischer Grundlage und Darstellung bei unterschiedlichen CGM-Geräten
1

## Slide 16: Empfehlung zur Nutzung der Trendpfeile im Diabetesmanagement
1. Ziegler, R., et al. Diabetologie. 2018;13: 500-509.
Nutzung und Interpretation der Trendpfeile
Bisherige internationale Empfehlungen (Ausschnitt)1:
Trendpfeile | Insulinanpassung | JDRF/DirecNet | Scheiner | Pettus / Edelman | Klonoff / Kerr | Aleppo / Laffel Erwachsene |  | Aleppo / Laffel Kinder | 
↑↑ | erhöhen | erhöhe 20 % der Gesamtdosis | erhöhe aktuellen Sensorwert um 50 mg/dL (2,8 mmol/L) | erhöhe aktuellen Sensorwert um 100 mg/dL (5,6 mmol/L) | erhöhe aktuelle Insulindosis um 2 Einheiten | < 25 | +4,5 IE | < 25 | +4,0 IE
 |  |  |  |  |  | 25 – < 50 | +3,5 | 25 – < 50 | +3,0
 |  |  |  |  |  | 50 – < 75 | +2,5 | 50 – < 75 | +2,0
 |  |  |  |  |  | ≥ 75 | +1,5 | 75 – < 125 | +1,0
 |  |  |  |  |  |  |  | ≥ 125 | +0,5
↑ | erhöhen | erhöhe 20 % der Gesamtdosis | erhöhe aktuellen Sensorwert um 25 mg/dL (1,4 mmol/L) | erhöhe aktuellen Sensorwert um 75 mg/dL (4,2 mmol/L) | erhöhe aktuelle Insulindosis um 1,5 Einheiten | < 25 | +3,5 | < 25 | +3,0
 |  |  |  |  |  | 25 – < 50 | +2,5 | 25 – < 50 | +2,0
 |  |  |  |  |  | 50 – < 75 | +1,5 | 50 – < 75 | +1,0
 |  |  |  |  |  | ≤ 75 | +1,0 | 75 – < 125 | +0,5
 |  |  |  |  |  |  |  | ≥ 125 | keine Anpassung
↗ | erhöhen | erhöhe 10 % der Gesamtdosis | keine Anpassung | erhöhe aktuellen Sensorwert um 50 mg/dL (2,8 mmol/L) | erhöhe aktuelle Insulindosis um 1 Einheit | < 25 | +2,5 | < 25 | +2,0
 |  |  |  |  |  | 25 – < 50 | +1,5 | 25 – < 50 | +1,0
 |  |  |  |  |  | 50 – < 75 | +1,0 | 50 – < 75 | +0,5
 |  |  |  |  |  | ≤ 75 | +0,5 | 75 – < 125 | keine Anpassung
 |  |  |  |  |  |  |  | ≥ 125 | keine Anpassung
Prozentual Korrektur
anpassen
Korrektur absolut
anpassen
Korrektur absolut
anpassen nach
Insulinsensitivität
Wert absolut anpassen und dann Korrektur
Wert absolut anpassen und dann Korrektur

## Slide 17: Empfehlung zur Nutzung der Trendpfeile im Diabetesmanagement
1. Ziegler, R., et al. Diabetologie. 2018;13: 500-509.
Nutzung und Interpretation der Trendpfeile
Konsensusbasierte Handlungsempfehlungen für Diabetesteams und Nutzer1:
Erstmalig in deutscher Sprache
Weiterentwicklung auf Basis publizierter Empfehlungen
Berechnet auf relevanten Horizont (30 Minuten)
Leicht anwendbare Empfehlung

## Slide 18: Therapieanpassungsempfehlung der Expertengruppe anhand von Scorecards für drei Patientengruppen
Kinder/Jugendliche mit Typ 1 Diabetes (T1D)
Erwachsene
mit Typ 1 Diabetes (T1D)
Erwachsene
mit insulinpflichtigem Typ 2 Diabetes (T2D)
Bei den hier gezeigten Bildern handelt es sich um Agenturfotos, die mit Models gestellt wurden. 1. Ziegler, R., et al. Diabetologie. 2018;13: 500-509.
Vereinfachung der Trendpfeilinformationen1

## Slide 19: Welche Parameter werden berücksichtigt?
Bei dem hier gezeigten Bild handelt es sich um ein Agenturfoto, das mit einem Model gestellt wurde. 1. Ziegler, R., et al. Diabetologie. 2018;13: 500-509.
Nutzung und Interpretation der Trendpfeile
Konsensusbasierte Handlungsempfehlungen für Diabetesteams und Nutzer:
Empfehlung zur Therapieanpassung anhand
von farblich unterlegter Scorecard1
Unterscheidung in Patientengruppen
(Typ 1 und Typ 2 Diabetes) und nach Alter
(Erwachsene, Kinder und Jugendliche)
1
Glukoseausgangswerte
2
Individuelle Korrekturfaktoren
3
Trendpfeile
unterschiedlicher Hersteller berücksichtigt
4

## Slide 20: Die farblich unterlegten Scorecards geben eine Empfehlung zur Therapie- anpassung. Jede Scorecard enthält somit folgende Informationen:
Tabelle: Stand Mai 2018. Eine erneute Korrektur frühestens 2 Stunden nach letzter Insulingabe empfohlen. Diese Zahlen sind Anhaltswerte und müssen auf die Insulinempfindlichkeit und die individuellen Werte des Patienten angepasst werden.
* bei einem Glukoseausgangswert < 50 mg/dL (< 2,8 mmol/L) werden drei schnelle Kohlenhydrat-Einheiten empfohlen.
** KH - individuelle Kohlenhydrateinheit
*** Beim Auftreten von Ketonen soll nach individuellen Angaben ohne Berücksichtigung der Trendpfeile eine individuelle max. Korrektur gegeben werden. 1. Ziegler, R., et al. Diabetologie. 2018;13: 500-509.
Vereinfachung der Trendpfeilinformationen1
1
1
Glukoseausgangswerte mit farblicher Hinterlegung verschiedener Bereiche
Unter 70 mg/dL: Empfehlung zur Zufuhr einer individuellen Menge Kohlenhydrate (KH), schneller KH (s. KH) und zwei bzw. bei Bedarf mehrerer Einheiten der s. KH. Individuelle KH ist die individuelle Menge an KH, die ein Patient benötigt, um eine Hypoglykämie zu verhindern (nicht identisch mit der Kohlenhydrateinheit KE)1
Über 70 mg/dL: Empfehlung zur Anpassung der Insulindosis

## Slide 21: Die farblich unterlegten Scorecards geben eine Empfehlung zur Therapie- anpassung. Jede Scorecard enthält somit folgende Informationen:
Tabelle: Stand Mai 2018. Eine erneute Korrektur frühestens 2 Stunden nach letzter Insulingabe empfohlen. Diese Zahlen sind Anhaltswerte und müssen auf die Insulinempfindlichkeit und die individuellen Werte des Patienten angepasst werden.
* bei einem Glukoseausgangswert < 50 mg/dL (< 2,8 mmol/L) werden drei schnelle Kohlenhydrat-Einheiten empfohlen.
** KH - individuelle Kohlenhydrateinheit
*** Beim Auftreten von Ketonen soll nach individuellen Angaben ohne Berücksichtigung der Trendpfeile eine individuelle max. Korrektur gegeben werden.
1. Ziegler, R., et al. Diabetologie. 2018;13: 500-509.
Vereinfachung der Trendpfeilinformationen1
1
1
Glukoseausgangswerte mit farblicher Hinterlegung verschiedener Bereiche
2
Individuelle Korrekturfaktoren
2
4
Empfehlung zur Therapieanpassung: Erhöhung bzw. Reduktion von Insulineinheiten
4
3
Trendpfeilsymbole der verschiedenen Hersteller (Stand Mai 2018)
3

## Slide 22: Beispiel Scorecard Kinder und Jugendliche mit Typ 1 Diabetes
Tabelle: Stand Mai 2018. Eine erneute Korrektur frühestens 2 Stunden nach letzter Insulingabe empfohlen. Diese Zahlen sind Anhaltswerte und müssen auf die Insulinempfindlichkeit und die individuellen Werte des Patienten angepasst werden.
* bei einem Glukoseausgangswert < 50 mg/dL (< 2,8 mmol/L) werden drei schnelle Kohlenhydrat-Einheiten empfohlen.
** KH - individuelle Kohlenhydrateinheit
*** Beim Auftreten von Ketonen soll nach individuellen Angaben ohne Berücksichtigung der Trendpfeile eine individuelle max. Korrektur gegeben werden. 1. Ziegler, R., et al. Diabetologie. 2018;13: 500-509.
Vereinfachung der Trendpfeilinformationen1

## Slide 23: Beispiel Scorecard Typ 2 Diabetes
Tabelle: Stand Mai 2018. Eine erneute Korrektur frühestens 2 Stunden nach letzter Insulingabe empfohlen. Diese Zahlen sind Anhaltswerte und müssen auf die Insulinempfindlichkeit und die individuellen Werte des Patienten angepasst werden.
* Bei einem Glukoseausgangswert < 50 mg/dL (< 2,8 mmol/L) werden drei schnelle Kohlenhydrat-Einheiten empfohlen.
** KH - individuelle Kohlenhydrateinheit 1. Ziegler, R., et al. Diabetologie. 2018;13: 500-509.
Vereinfachung der Trendpfeilinformationen1

## Slide 24: Anwendungsbeispiel Scorecard Typ 1 Diabetes: Insulinsensitivität (Korrekturfaktur) 1 E / 60 mg/dL
Tabelle: Stand Mai 2018. Eine erneute Korrektur frühestens 2 Stunden nach letzter Insulingabe empfohlen. Diese Zahlen sind Anhaltswerte und müssen auf die Insulinempfindlichkeit und die individuellen Werte des Patienten angepasst werden.
* bei einem Glukoseausgangswert < 50 mg/dL (< 2,8 mmol/L) werden drei schnelle Kohlenhydrat-Einheiten empfohlen.
** KH - individuelle Kohlenhydrateinheit
*** Beim Auftreten von Ketonen soll nach individuellen Angaben ohne Berücksichtigung der Trendpfeile eine individuelle max. Korrektur gegeben werden. 1. Ziegler, R., et al. Diabetologie. 2018;13: 500-509.
Vereinfachung der Trendpfeilinformationen1
+ 1

## Slide 25: Drehscheiben für die praktische Nutzung der Empfehlung zur Insulindosisanpassung mit Trendpfeilen
Erwachsene
mit Typ 1 Diabetes (T1D)
Erwachsene
mit insulinpflichtigem Typ 2 Diabetes (T2D)
Kinder/Jugendliche
mit Typ 1 Diabetes (T1D)
Diese Drehscheiben beinhalten die Empfehlungen der Expertengruppe für medizinisches Fachpersonal zur Therapieanpassung auf Basis der Scorecards für Kinder / Jugendliche mit Typ 1 Diabetes, Erwachsene mit Typ 1 Diabetes und Erwachsene mit insulinpflichtigem Typ 2 Diabetes.1
1. Ziegler, R., et al. Diabetologie. 2018;13: 500-509.
Vereinfachung der Trendpfeilinformationen1

## Slide 26: Drehscheiben für die praktische Nutzung der Empfehlung zur Insulindosisanpassung mit Trendpfeilen
1. Ziegler, R., et al. Diabetologie. 2018;13: 500-509.
Vereinfachung der Trendpfeilinformationen1
1
Im äußeren Ring sind die Glukoseausgangswerte hinterlegt.
1
2
Unterhalb der entsprechenden Glukoseausgangswerte wird jeweils der individuelle Bereich der Insulinsensitivität (Korrekturfaktoren) dargestellt. Der für den Patienten passende Korrekturfaktor wird eingestellt, indem der Pfeil so gedreht wird, dass er auf den entsprechenden Korrekturfaktor zeigt.
2
3
Auf der Scheibe werden dann in den Feldern die Empfehlungen zur Insulindosisanpassung neben den unterschiedlichen Trendpfeilen angezeigt. Links finden Sie die Trendpfeile der FreeStyle Libre Messsysteme und rechts die Trendpfeile der anderen Hersteller.
3

## Slide 27: Drehscheiben für die praktische Nutzung der Empfehlung zur Insulindosisanpassung mit Trendpfeilen
1. Ziegler, R., et al. Diabetologie. 2018;13: 500-509.
Vereinfachung der Trendpfeilinformationen1
In diesem Beispiel gehen wir von einem Menschen mit insulinpflichtigem Typ 2 Diabetes aus.
Vor dem Mittagessen hat er mithilfe seines
FreeStyle Libre Messsystems einen aktuellen Glukosewert von 100 mg/dL ermittelt und dabei einen Trendpfeil angezeigt bekommen, der steil
nach oben zeigt.
Der Korrekturfaktor des Patienten liegt bei
1 Einheit / 10 mg/dL.

## Slide 28: Drehscheiben zur Empfehlung der Insulindosisanpassung mit Trendpfeilen: Anwendungsbeispiel
Diese Empfehlungen auf Basis der Expertenempfehlung1 müssen bei Bedarf auf die individuellen Bedürfnisse des Patienten angepasst werden.
1. Ziegler, R., et al. Diabetologie. 2018;13: 500-509.
Vereinfachung der Trendpfeilinformationen1
Wenn Sie in diesem Fall die Drehscheibe anwenden, dann beginnen Sie in dem grünen Feld für den Bereich der Glukose-ausgangswerte zwischen 70 – 180 mg/dL.
1
1
Durch Einstellung des Korrekturfaktors erscheint auf der Scheibe eine Spalte mit den spezifischen Empfehlungen neben allen verfügbaren Trendpfeilen.
2
2
Die Information für den Pfeil, der steil nach oben zeigt, können Sie dann als Empfehlung zur Insulindosisanpassung weitergeben (in diesem Beispiel: + 4 Insulineinheiten).
3
3

## Slide 29: Abrissblock mit den individuellen Empfehlungen zur Abgabe an Ihre Patienten
1. Ziegler, R., et al. Diabetologie. 2018;13: 500-509.
Vereinfachung der Trendpfeilinformationen1

## Slide 30: Abrissblock mit den individuellen Empfehlungen zur Abgabe an Ihre Patienten
1. Ziegler, R., et al. Diabetologie. 2018;13: 500-509.
Vereinfachung der Trendpfeilinformationen1
3
Trendpfeile der FreeStyle Libre Messsysteme
3
5
Trendpfeile anderer Messsysteme:
Hier können die Trendpfeile von einem anderen Messsystem eingezeichnet werden, falls Ihre Patienten nicht FreeStyle Libre oder FreeStyle Libre 2 verwenden.
5
4
Therapieanpassungsempfehlungen:
In die offenen Felder können Sie auf Basis der Drehscheiben die Empfehlungen zu den verschiedenen Trendpfeilen eintragen und diese auf die individuellen Patientenbedürfnisse anpassen.
4
1
Therapieparameter:
Für die unterschiedlichen Tageszeiten mit Zielwert, Korrektur- und Mahlzeitenfaktoren sowie Basalinsulin
1
2
Glukoseausgangsbereiche: Dargestellt sind die unterschiedlichen Glukoseausgangswerte bzw. -bereiche.
2

## Slide 31: Fallbeispiel: Frau Baumann
Bei dem hier gezeigten Bild handelt es sich um ein Agenturfoto, das mit einem Model gestellt wurde.
Anwendungsbeispiel insulinpflichtiger Typ 2 Diabetes
Insulinpflichtiger Typ 2 Diabetes mit Korrekturfaktor: 1 Einheit / 40 mg/dL

## Slide 32: Fallbeispiel: Frau Baumann
Anwendungsbeispiel insulinpflichtiger Typ 2 Diabetes
Die Empfehlung zur Therapieanpassung wurden von der Drehscheibe für insulinpflichtigen Typ 2 Diabetes auf den Abrissblock übertragen.
KH
KH
1 s. KH
2 s. KH
2 s. KH
+ 3
+ 2
0
- 1
- 2
+ 4
+ 3
0
- 1
- 2
+ 2
+ 1
- 1
- 2
0
-
Sabine Baumann
110 mg/dL
1E / 40 mg/dL
2E / 1KE
110 mg/dL
110 mg/dL
110 mg/dL
25 E
1E / 40 mg/dL
1E / 40 mg/dL
1E / 40 mg/dL
2E / 1KE
2E / 1KE
2E / 1KE

## Slide 33: Fallbeispiel: Frau Baumann
KH
KH
1 s. KH
2 s. KH
2 s. KH
+ 3
+ 2
0
- 1
- 2
+ 4
+ 3
0
- 1
- 2
+ 2
+ 1
- 1
- 2
0
-
Sabine Baumann
110 mg/dL
1E / 40 mg/dL
2E / 1KE
110 mg/dL
110 mg/dL
110 mg/dL
25 E
1E / 40 mg/dL
1E / 40 mg/dL
1E / 40 mg/dL
2E / 1KE
2E / 1KE
2E / 1KE
1 Käsebrötchen:
Korrektur:
4 KE * 1 E/KE
= 4 Einheiten Insulin
+ 2 Einheiten Insulin
Anwendungsbeispiel insulinpflichtiger Typ 2 Diabetes
Frau Baumann hat am Abend folgenden Glukosewert mit FreeStyle Libre 2 gemessen und möchte im Anschluss ein Käsebrötchen essen:
Anpassung der Korrektur aufgrund der Trendpfeile:
+ 2 Einheiten Insulin
Insgesamt:
8 E

## Slide 34: Online-Tool für die digitale Nutzung: www.FreeStyle.de/Trendpfeile
1. Ziegler, R., et al. Diabetologie. 2018;13: 500-509.
Vereinfachung der Trendpfeilinformationen1
Neue Nutzer von Fachkreisen
Registrieren Sie sich unter www.FreeStyle.de/registrieren.
Bitte bestätigen Sie Ihre Registrierung mithilfe der Bestätigungs-E-Mail, die Sie nach Ihrer Registrierung erhalten.
Bereits registrierte Nutzer
Melden Sie sich ganz einfach mit Ihren Zugangsdaten unter www.FreeStyle.de/login an.
Gehen Sie nach der Registrierung bzw. Anmeldung auf www.FreeStyle.de/Trendpfeile und führen Sie drei einfache Schritte durch, um die Empfehlungen der Expertengruppe abzuleiten und diese im Anschluss zu individualisieren.

## Slide 35: Online-Tool für die digitale Nutzung: www.FreeStyle.de/Trendpfeile
1. Ziegler, R., et al. Diabetologie. 2018;13: 500-509.
Vereinfachung der Trendpfeilinformationen1
Patienteninformationen angeben
Diabetes Typ auswählen
Korrekturfaktorbereich auswählen
Messsystem angeben
1

## Slide 36: Online-Tool für die digitale Nutzung: www.FreeStyle.de/Trendpfeile
1. Ziegler, R., et al. Diabetologie. 2018;13: 500-509.
Vereinfachung der Trendpfeilinformationen1
Optionale Angaben machen
Therapieparameter angeben
Weitere Bemerkungen hinzufügen
2
Patienteninformationen angeben
1

## Slide 37: Online-Tool für die digitale Nutzung: www.FreeStyle.de/Trendpfeile
1. Ziegler, R., et al. Diabetologie. 2018;13: 500-509.
Vereinfachung der Trendpfeilinformationen1
Individualisieren und fertigstellen
Empfehlungen der Expertengruppe1 zur Therapieanpassung auf individuelle Patientenbedürfnisse anpassen
3
Optionale Angaben machen
2
Patienteninformationen angeben
1

## Slide 38: Online-Tool für die digitale Nutzung: www.FreeStyle.de/Trendpfeile
*Die Angaben werden nicht durch Abbott gespeichert. 1. Ziegler, R., et al. Diabetologie. 2018;13: 500-509.
Vereinfachung der Trendpfeilinformationen1
Fertig!
SPEICHERN
Speichern* Sie Ihre Angaben als Standard-PDF oder als editierbares PDF auf Ihrem Computer. Ein editierbares PDF können Sie später noch individuell bearbeiten und Angaben anpassen.
DRUCKEN
Sie können die individualisierten Angaben ganz einfach direkt ausdrucken.

## Slide 39
Bei den hier gezeigten Bildern handelt es sich um Agenturfotos, die mit Models gestellt wurden. Das Lesegerät der FreeStyle Libre Messsysteme ist sowohl in mg/dL als auch mmol/L erhältlich. Die FreeStyle LibreLink App kann beim initialen Setup sowohl auf mg/dL als auch auf mmol/L eingestellt werden. FreeStyle, Libre und damit verbundene Markennamen sind eingetragene Marken von Abbott. Apple, das Apple Logo und iPhone sind Marken von Apple Inc., mit Sitz in den USA und weiteren Ländern.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!