## Slide 1: Ihr Start mit FreeStyle Libre 3

## Slide 2: Agenda
Erste Schritte mit FreeStyle Libre 3:
Sensor-Applikation
9
Alarme2 bei FreeStyle Libre 3
32
Erste Schritte mit FreeStyle Libre 3:
Produkteigenschaften
3
Erste Schritte mit FreeStyle Libre 3:
Einrichten der App1
15
Ihre digitalen Möglichkeiten rund um FreeStyle Libre 3
37
Bei dem hier gezeigten Bild handelt es sich um ein Agenturfoto, das mit einem Model gestellt wurde. 1. Die FreeStyle Libre 3 App ist nur mit bestimmten Mobilgeräten und Betriebssystemen kompatibel. 2. Alarme sind standardgemäß ausgeschaltet und müssen eingeschaltet werden.

## Slide 3: Produkteigenschaften
Erste schritte mit Freestyle libre 3
Bei dem hier gezeigten Bild handelt es sich um ein Agenturfoto, das mit einem Model gestellt wurde.

## Slide 4: Komponenten des FreeStyle Libre 3 Messsystems
Erste Schritte mit FreeStyle Libre 3: ProduktEigenschaften
Sensoren-Kit
Sensor-Applikator
Beipackzettel
Einteiliger Applikator
Sensor
FreeStyle Libre 3 App1
LibreLinkUp2,3
LibreView3,4
+
1. Die FreeStyle Libre 3 App ist nur mit bestimmten Mobilgeräten und Betriebssystemen kompatibel. 2. LibreLinkUp ist eine mobile Applikation, die von Newyu, Inc. bereitgestellt wird. Die Nutzung von LibreLinkUp erfordert eine Registrierung bei LibreView, einem Dienst von Abbott und Newyu, Inc. 3. Die Übertragung der Daten zwischen FreeStyle Libre 3, LibreLinkUp und LibreView erfordert eine Internetverbindung. 4. LibreView ist eine cloudbasierte Anwendung, die von Newyu, Inc. bereitgestellt wird.

## Slide 5: FreeStyle Libre 3: Fortschrittliche Technologie, die sich dem Leben Ihrer Patienten anpasst.
1. Der Alarm bei Signalverlust wird automatisch aktiviert, sobald ein Glukose-Alarm zum ersten Mal eingeschaltet wird. Der Alarm bei Signalverlust kann jederzeit aus- und wieder eingeschaltet werden. 2. Daten liegen vor. Abbott Diabetes Care. 3. Alarme sind standardgemäß ausgeschaltet und müssen eingeschaltet werden. 4. Im Vergleich mit anderen am Körper zu tragenden Sensoren. Daten liegen vor. Abbott Diabetes Care.
Erste Schritte mit FreeStyle Libre 3: Produkteigenschaften
Vereinfachte Sensorapplikation durch innovativen einteiligen Applikator2.
Keine Datenlücken dank Sensor-Datenspeicherung über 14 Tage auch bei Signalverlust1.
Bis zu 5-mal schneller Glukosewerte einsehen als bei anderen kontinuierlichen Glukosemesssystemen2.
Optionale Glukose-Alarme3 lassen Ihre Patienten auf die Minute genau wissen, wenn sie ihre festgelegten Alarmgrenzen über- oder unterschreiten – diskret4 und zuverlässig vor allem in den niedrigen Glukosebereichen.
Bis zu 50 % höhere Bluetooth-Reichweite im Vergleich zu anderen kontinuierlichen Glukosemesssystemen2.

## Slide 6: Wie Glukosewerte gemessen und gespeichert werden
Erste Schritte mit FreeStyle Libre 3: ProduktEigenschaften
Der FreeStyle Libre 3 Sensor verfügt über einen sterilen, dünnen und flexiblen Messfühler, der unter die Haut geführt wird und dort kontinuierlich die Glukose in der Zwischenzellflüssigkeit misst.
Der Sensor speichert die Glukose-Messwerte und aktualisiert sie jede Minute.
Gewebeglukose
(FreeStyle Libre 3 Sensor)
Blutglukose
(Fingerstich)
Sensor
Fühler
Haut
Blutgefäß

## Slide 7: Gewebeglukosemessung einfach erklärt
Erste Schritte mit FreeStyle Libre 3: ProduktEigenschaften
Bei stabilen Glukosewerten sind die vom FreeStyle Libre 3 Messsystem gemessenen Glukosewerte und Blutglukosewerte sehr ähnlich.
Bei rasch steigenden Glukosewerten können die vom FreeStyle Libre 3 Messsystem gemessenen Glukosewerte niedriger liegen als die Blutglukosewerte.
Bei rasch fallenden Glukosewerten können die vom FreeStyle Libre 3 Messsystem gemessenen Glukosewerte höher liegen als die Blutglukosewerte.
Gewebeglukosewerte
Blutglukosewerte
Glukosespiegel
6,9
mmol/L
7,0
mmol/L
7,2
mmol/L
9,4
mmol/L
10,0
mmol/L
7,8
mmol/L
Notes: Es ist ganz normal, wenn Ihr Blutglukose- und Gewebeglukosewert sich in bestimmten Situationen unterscheiden, weil der Glukose etwas länger braucht, um über das Blut ins Gewebe zu gelangen.4

## Slide 8: Wie Glukosewerte gemessen und gespeichert werden
Erste Schritte mit FreeStyle Libre 3: ProduktEigenschaften
09:33:00
1 Minute
Glukose-Messwert aktualisiert
09:33:45
Glukose-Messwert nicht aktualisiert
09:33:30
Glukose-Messwert nicht aktualisiert
09:33:15
Glukose-Messwert nicht aktualisiert
09:34:00
Neue Minute Glukose-Messwert aktualisiert
Im Protokoll werden nur ausgelöste Glukose-Alarme1 bei zu hohen oder zu niedrigen Glukosewerten und Notizen gespeichert.
Bei dem hier gezeigten Bild handelt es sich um ein Agenturfoto, das mit einem Model gestellt wurde. Die angezeigten Daten sind keine Patientendaten und dienen nur der Veranschaulichung. 1. Alarme sind standardgemäß ausgeschaltet und müssen eingeschaltet werden.
SIE ERHALTEN EINEN GLUKOSE­-MESSWERT DURCH ÖFFNEN DER APP.
DER GLUKOSE-­MESSWERT WIRD JEDE MINUTE ZUSAMMEN MIT DEM GLUKOSE­TRENDPFEIL AKTUALISIERT.

## Slide 9: Sensor-Applikation
Erste schritte mit Freestyle libre 3
Bei dem hier gezeigten Bild handelt es sich um ein Agenturfoto, das mit einem Model gestellt wurde.

## Slide 10: Wichtige Hinweise vor der Sensor-Applikation
Bei dem hier gezeigten Bild handelt es sich um ein Agenturfoto, das mit einem Model gestellt wurde.
Erste Schritte mit FreeStyle Libre 3: Sensor-applikation
Das System wurde noch nicht für die gleichzeitige Verwendung mit anderen implantierten Medizinprodukten wie Herzschrittmachern beurteilt.
Das System wurde noch nicht für die Verwendung bei Dialysepatienten oder Personen unter 4 Jahren beurteilt.
Manche Personen reagieren möglicherweise empfindlich auf die Klebefolie, die den Sensor an der Haut fixiert. Wenn Sie erhebliche Hautreizungen um oder unter Ihrem Sensor bemerken, müssen Sie den Sensor entfernen und den Gebrauch des Systems einstellen. Kontaktieren Sie Ihr medizinisches Fachpersonal, bevor Sie den Gebrauch des Systems fortsetzen.
WICHTIGE HINWEISE VOR DER VERWENDUNG DES FREESTYLE LIBRE 3 MESSSYSTEMS

## Slide 11: Wichtige Hinweise vor der Sensor-Applikation
Bei dem hier gezeigten Bild handelt es sich um ein Agenturfoto, das mit einem Model gestellt wurde.
Erste Schritte mit FreeStyle Libre 3: Sensor-applikation
Ignorieren Sie keine Symptome, die möglicherweise Folgen niedriger oder hoher Glukosewerte sind. Wenn Ihre Symptome nicht mit dem gemessenen Sensor-Glukosewert übereinstimmen oder Sie den Verdacht haben, dass Ihr Messwert ungenau ist, überprüfen Sie die Messung, indem Sie mit einem Blutglukose-Messgerät einen Blutglukosetest an der Fingerkuppe durchführen. Wenn Sie Symptome haben, die nicht mit Ihren Glukose-Messwerten übereinstimmen, wenden Sie sich bitte an Ihr medizinisches Fachpersonal.
Die Einnahme von Ascorbinsäure (Vitamin C) während des Tragens des Sensors kann zu falsch-hohen Sensor-Glukosewerten führen. Der Grad der Ungenauigkeit ist abhängig von der Menge der im Körper wirkenden Störsubstanz.
WICHTIGE HINWEISE VOR DER VERWENDUNG DES FREESTYLE LIBRE 3 MESSSYSTEMS

## Slide 12: Wichtige Hinweise zur Verwendung des FreeStyle Libre 3 Messsystems
Bei dem hier gezeigten Bild handelt es sich um ein Agenturfoto, das mit einem Model gestellt wurde.
Erste Schritte mit FreeStyle Libre 3: Sensor-applikation
WICHTIGE HINWEISE VOR DER VERWENDUNG DES FREESTYLE LIBRE 3 MESSSYSTEMS
Die Einnahme von Salicylsäure (verwendet in einigen Schmerzmitteln wie Aspirin und manchen Hautpflegeprodukten) kann die Sensor-Glukosewerte geringfügig senken. Der Grad der Ungenauigkeit ist abhängig von der Menge der im Körper wirkenden Störsubstanz.
Schwere Dehydratation und exzessiver Flüssigkeitsverlust können zu ungenauen Ergebnissen führen. Wenn Sie Ihrer Meinung nach dehydriert sind, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihr medizinisches Fachpersonal.

## Slide 13: Einfaches Anbringen des Sensors mit Hilfe des Applikators
Erste Schritte mit FreeStyle Libre 3: Sensor-applikation
Kappe
Schutz-
Siegel
Applikator und Sensor sind in einem kombiniert, es ist keine Montage durch den Anwender erforderlich.

## Slide 14: Anbringen des FreeStyle Libre 3 Sensors
ACHTUNG!
Nicht benutzen, wenn das Siegel beschädigt ist.
Abgedrehten Deckel nicht wieder andrehen.
Nicht die Innenseite des Applikators berühren.
Applikator nicht festdrücken, wenn er sich nicht über der Anbringstelle befindet.
1. Anbringstelle
2. Waschen, reinigen, trocknen
3. Deckel abdrehen
4. Über der gereinigten Stelle platzieren und festdrücken1,2
5. Vorsichtig entfernen
6. Sicherstellen, dass Sensor fest sitzt
Kappe
Schutz-
Siegel
Erste Schritte mit FreeStyle Libre 3: Sensor-applikation
1. ACHTUNG: Drücken Sie den Sensorapplikator ERST DANN auf die Haut, wenn er sich über der vorbereiteten Stelle befindet, um eine versehentlich falsche Platzierung oder Verletzung zu vermeiden. 2. HINWEIS: Wenn Sie den Sensor anbringen, kann es zu Blutergüssen oder Blutungen kommen. Nehmen Sie den Sensor ab, wenn die Blutung anhält, und bringen Sie an einer anderen Stelle einen neuen Sensor an.

## Slide 15: Einrichten der App1
Erste schritte mit Freestyle libre 3
Bei dem hier gezeigten Bild handelt es sich um ein Agenturfoto, das mit einem Model gestellt wurde. 1. Die FreeStyle Libre 3 App ist nur mit bestimmten Mobilgeräten und Betriebssystemen kompatibel.

## Slide 16
1. Die FreeStyle Libre 3 App ist nur mit bestimmten Mobilgeräten und Betriebssystemen kompatibel. 2. Alarme sind standardgemäß ausgeschaltet und müssen eingeschaltet werden. 3. Battelino, T., et al. Diabetes Care. 2019; 42(8): 1593-1603. 4. Die Übertragung der Daten zwischen FreeStyle Libre 3, LibreLinkUp und LibreView erfordert eine Internetverbindung. 5. LibreLinkUp ist eine mobile Applikation, die von Newyu, Inc. bereitgestellt wird. Die Nutzung von LibreLinkUp erfordert eine Registrierung bei LibreView, einem Dienst von Abbott und Newyu, Inc.
ÜBERTRAGUNG MINUTENGENAUER GLUKOSEWERTE
direkt auf Ihr Smartphone1 – Sie können sie mit einem Blick in Echtzeit einsehen.
OPTIONALE GLUKOSE-ALARME2
lassen Sie minutengenau wissen, wenn Sie Ihre festgelegten Alarmgrenzen über- oder unterschreiten.
ZEIT-IM-ZIELBEREICH-BERICHTE
berücksichtigen die Internationalen Konsens-Standards.3
SPRACHSTEUERUNG
für Sehbehinderte.
TEILEN4 IHRER WERTE MIT ANGEHÖRIGEN IN ECHTZEIT
mit LibreLinkUp.4,5
Erste Schritte mit FreeStyle Libre 3: Einrichten der App1
FreeStyle Libre 3 App

## Slide 17
Erste Schritte mit FreeStyle Libre 3: Einrichten der App1
Wichtige Informationen bezüglich der Verknüpfung eines Sensors mit der FreeStyle Libre 3 App
Der Sensor kann immer nur mit einem Smartphone1 zur gleichen Zeit verknüpft sein.
Sie können die Bluetooth-Verknüpfung mit einem anderen Smartphone herstellen, indem Sie sich in der App auf dem anderen Smartphone einloggen.
Im Gegensatz zu FreeStyle Libre und FreeStyle Libre 2 ist es nicht möglich, ein zweites Smartphone oder Lesegerät zu verwenden, um den Sensor für Glukosewerte zu scannen.
1. Die FreeStyle Libre 3 App ist nur mit bestimmten Mobilgeräten und Betriebssystemen kompatibel.

## Slide 18: Kompatibilität FreeStyle Libre 3 App
1. Die FreeStyle Libre 3 App ist nur mit bestimmten Mobilgeräten und Betriebssystemen kompatibel.
Erste Schritte mit FreeStyle Libre 3: Einrichten der App1
FreeStyle Libre 3 ist zum aktuellen Zeitpunkt exklusiv mit dem iOS Betriebssystem kompatibel.
Momentan kann der FreeStyle Libre 3 Sensor ausschließlich mit dem iPhone 7 oder neuer mit iOS 14 oder höher genutzt werden.
Die FreeStyle Libre 3 App wird in den kommenden Monaten auch mit dem Android Betriebssystem kompatibel sein.
iPhone 7 oder neuer mit iOS 14 oder höher
In den kommenden Monaten verfügbar

## Slide 19: Mit Ihrem Smartphone1 behalten Sie den Durchblick.
Bei dem hier gezeigten Bild handelt es sich um ein Agenturfoto, das mit einem Model gestellt wurde. 1. Alarme sind standardgemäß ausgeschaltet und müssen eingeschaltet werden.
2. Alva S. et al. Journal of Diabetes Science and Technology, 2020, doi: 10.1177/1932296820958754
Erste Schritte mit FreeStyle Libre 3: Einrichten der app1
Ihr aktueller Glukosewert
wird automatisch jede Minute aktualisiert.
Trendpfeil
zeigt an, wie sich Ihre Glukosewerte in naher Zukunft verändern.
Alarmgrenzwerte
für hohen und niedrigen Glukose-Alarm1.
Glukoseverlauf
zeigt minutengenaue Echtzeitwerte² und den Glukoseverlauf der letzten 12 Stunden an.
Notizfunktion
Mahlzeiten, Insulinanwendung, Sport und andere Ereignisse verfolgen.

## Slide 20: Glukosewerte, Berichte, Protokolle und mehr – direkt auf Ihrem Smartphone1!
Bei dem hier gezeigten Bild handelt es sich um ein Agenturfoto, das mit einem Model gestellt wurde. 1. Die FreeStyle Libre 3 App ist nur mit bestimmten Mobilgeräten und Betriebssystemen kompatibel.
Erste Schritte mit FreeStyle Libre 3: Einrichten der app1
GLUKOSEWERTE
BERICHTE
PROTOKOLLE
Die FreeStyle Libre 3 App kann beim initialen Setup sowohl auf mmol/L als auch mg/dL eingestellt werden.

## Slide 21: Beispielbericht: Das Ambulante Glukoseprofil (AGP)
Erste Schritte mit FreeStyle Libre 3: Einrichten der app1
Tagesmuster
Der Bericht „Tagesmuster“ bildet das Ambulante Glukoseprofil (AGP) ab. Das AGP zeigt die über einen Zeitraum von 7, 14, 30 oder 90 Tagen kontinuierlich gemessenen Glukosewerte.

## Slide 22: Berichte in der App
Erste Schritte mit FreeStyle Libre 3: Einrichten der App1
ZEIT IM ZIELBEREICH
Sie können Ihre eigene Auswertung sehen (Benutzerdefiniert), aber auch die empfohlenen Werte nach internationalen Richtlinien (Standard).
GLUKOSE MANAGEMENT INDIKATOR
Kann als Indikator dafür verwendet werden, wie gut die Kontrolle des Glukosestoffwechsels ist.
SENSORBENUTZUNG
Zeigt die „Ansichten“ an. Hier wird Ihr Engagement gemessen. Je öfter Sie Ihren Glukosewert anschauen, desto höher ist Ihr Engagement.
1. Die FreeStyle Libre 3 App ist nur mit bestimmten Mobilgeräten und Betriebssystemen kompatibel.

## Slide 23: FreeStyle Libre 3 App auf Ihrem Smartphone1 einrichten
Erste Schritte mit FreeStyle Libre 3: Einrichten der App1
1
Mit vorhandenen LibreView2- Zugangs-daten einloggen oder neues Kundenkonto anlegen.
1
Maßeinheit für Ihre Messungen (mmol/L oder mg/dL) und Ihre Kohlenhydrateinheiten wählen.
2
Mitteilungen erlauben, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
3
*Die NFC-Schnittstelle ist nicht an jeder Stelle Ihres Smartphones gleich stark. Es kann daher kurz dauern, bis Sie die richtige Scan-Position gefunden haben. Ein einmaliger Scan des Sensors ist nötig, um ihn zu aktivieren.
1. Die FreeStyle Libre 3 App ist nur mit bestimmten Mobilgeräten und Betriebssystemen kompatibel. 2. LibreView ist eine cloudbasierte Anwendung, die von Newyu, Inc. bereitgestellt wird. 3. Der Sensor ist 60 Minuten nach der Aktivierung für die Glukosemessung bereit.
„Neuen Sensor scannen“ wählen.
4
Smartphone mit dem oberen Rand nah an den Sensor halten, um ihn zu aktivieren.*
5
Ihr Sensor ist nach 60 Min. betriebsbereit und zeigt die Glukosewerte automatisch an.3
6

## Slide 24: App-Berechtigungen für iOS
Erste Schritte mit FreeStyle Libre 3: Einrichten der App1
SIE MÜSSEN DER APP ERLAUBEN:
Bluetooth zu verwenden (Notwendig für die Anzeige der Glukosewerte auf dem Smartphone1 und Glukose-Alarme2)
Mitteilungen zu senden (Notwendig für Glukose-Alarme)
Kritische Hinweise zu senden (Notwendig, um “Nicht Stören” oder Stummschaltung zu umgehen)
Eventuell gibt es weitere iOS-Berechtigungen, die hier nicht gezeigt werden.
1
2
3
1
2
3
1. Die FreeStyle Libre 3 App ist nur mit bestimmten Mobilgeräten und Betriebssystemen kompatibel. 2. Alarme sind standardgemäß ausgeschaltet und müssen eingeschaltet werden.

## Slide 25: Mit iOS scannen: Erläuterung der Icon-Symbolik
Erste Schritte mit FreeStyle Libre 3: Einrichten der App1
Im Hauptmenü diese Option auswählen, um einen neuen Sensor zu aktivieren (iOS und Android)
Scan-Button (iOS)
NFC* wird nur benötigt, um einen neuen Sensor zu aktivieren.
Iconbeispiel für kontaktloses Bezahlen
Scan-Icon der
FreeStyle Libre 3 App
Bluetooth wird benötigt, um Daten des Sensors zu empfangen.
Scan-Icon der
FreeStyle LibreLink App2,3
*Die NFC-Schnittstelle ist nicht an jeder Stelle Ihres Smartphones gleich stark. Es kann daher kurz dauern, bis Sie die richtige Scan-Position gefunden haben. Ein einmaliger Scan des Sensors ist nötig, um ihn zu aktivieren.
1. Die FreeStyle Libre 3 App ist nur mit bestimmten Mobilgeräten und Betriebssystemen kompatibel. 2. Die Nutzung von FreeStyle LibreLink erfordert eine Registrierung bei LibreView, einem Dienst von Abbott und Newyu, Inc. 3. Die FreeStyle LibreLink App ist nur mit bestimmten Mobilgeräten und Betriebssystemen kompatibel. Bevor Sie die App nutzen möchten, besuchen Sie bitte die Webseite www.FreeStyleLibre.de, um mehr Informationen zur Gerätekompatibilität zu erhalten.

## Slide 26: Der Glukose-Zielbereich ist bereits voreingestellt
1. Die FreeStyle Libre 3 App ist nur mit bestimmten Mobilgeräten und Betriebssystemen kompatibel.
Erste Schritte mit FreeStyle Libre 3: Einrichten der App1
Tippen Sie im Menü auf
„Einstellungen“.
Wählen Sie „Berichts- einstellungen“ aus.
Geben Sie Ihren indivi- duellen Zielbereich ein und klicken auf
„Speichern“.
1
2
3
Der Glukose-Zielbereich ist in Ihrer FreeStyle Libre 3 App auf 3,9 bis 10 mmol/L voreingestellt. Im Einstellungsmenü unter „Berichtseinstellungen“ können Sie Ihren Zielbereich einfach ändern:
Besprechen Sie mit Ihrem Diabetesteam, ob Ihr Zielbereich angepasst werden muss.

## Slide 27: Der Trendpfeil zeigt Ihnen, wo es langgeht.
Bei dem hier gezeigten Bild handelt es sich um ein Agenturfoto, das mit einem Model gestellt wurde. 1. Die FreeStyle Libre 3 App ist nur mit bestimmten Mobilgeräten und Betriebssystemen kompatibel.
Erste Schritte mit FreeStyle Libre 3: Einrichten der App1
GLUKOSEWERT STEIGT RASCH
d. h. in 15 Minuten steigt er um mehr als 1,7 mmol/L
GLUKOSEWERT STEIGT
d. h. in 15 Minuten steigt er zwischen 0,8 und 1,7 mmol/L
GLUKOSEWERT ÄNDERT SICH LANGSAM
d. h. in 15 Minuten steigt oder fällt er um weniger als 0,8 mmol/dL
GLUKOEWERT FÄLLT
d. h. in 15 Minuten fällt er zwischen 0,8 und 1,7 mmol/L
GLUKOSEWERT FÄLLT RASCH
d. h. in 15 Minuten fällt er um mehr als 1,7 mmol/L
Ein stark fallender Trendpfeil kann beispielsweise bei Gabe von schnell wirksamem Insulin oder während oder nach einer sportlichen Aktivität auftreten.
Der Trendpfeil gibt Ihnen einen Hinweis, in welche Richtung sich Ihr Glukosewert momentan bewegt.

## Slide 28: Nutzen Sie die Notizfunktion Ihrer FreeStyle Libre 3 App
1. Die FreeStyle Libre 3 App ist nur mit bestimmten Mobilgeräten und Betriebssystemen kompatibel.
Erste Schritte mit FreeStyle Libre 3: Einrichten der app1
So lassen sich Notizen zu einem aktuellen Wert hinzufügen:
Lebensmittel
Sportliche Betätigung
Lang wirkendes Insulin
Schnell wirkendes Insulin
Sie können Notizen für Glukose- Messwerte hinzufügen, indem Sie auf „Notiz hinzufügen“ tippen.
1
Markieren Sie das Kontrollkästchen neben den Notizen, welche Sie hinzufügen möchten und tragen den Wert ein. Berühren Sie den Pfeil nach unten, um weitere Notizoptionen anzeigen zu lassen.
Speichern Sie mit „Fertig“.
Notizen werden als Symbole in Ihren Glukose­-Diagrammen und in Ihrem Protokoll angezeigt.
2
3
4

## Slide 29: Nutzen Sie die Notizfunktion Ihrer FreeStyle Libre 3 App
1. Die FreeStyle Libre 3 App ist nur mit bestimmten Mobilgeräten und Betriebssystemen kompatibel.
Erste Schritte mit FreeStyle Libre 3: Einrichten der app1
So lassen sich Notizen zu einem bereits vergangen Zeitpunkt hinzufügen:
Lebensmittel
Sportliche Betätigung
Lang wirkendes Insulin
Schnell wirkendes Insulin
Sie können Notizen für Glukose-Messwerte, die in der Vergangenheit liegen, hinzufügen, indem Sie im Protokoll auf „Notiz hinzufügen“ tippen.
1
Wählen Sie die Uhrzeit aus, wann die Notiz an dem ausgewählten Tag hinzugefügt werden soll.
2

## Slide 30: Nutzen Sie die Notizfunktion Ihrer FreeStyle Libre 3 App
1. Die FreeStyle Libre 3 App ist nur mit bestimmten Mobilgeräten und Betriebssystemen kompatibel.
Erste Schritte mit FreeStyle Libre 3: Einrichten der app1
So lassen sich Notizen zu einem bereits vergangen Zeitpunkt hinzufügen:
Markieren Sie das Kontroll-kästchen neben den Notizen, welche Sie hinzufügen möchten und tragen den Wert ein. Berühren Sie den Pfeil nach unten, um weitere Notizenoptionen anzeigen zu lassen. Speichern Sie mit „Fertig“.
3
Notizen werden als Symbole im Protokoll und dem Glukose­-Diagramm angezeigt.
4

## Slide 31: Was tun, wenn Sie Ihr Smartphone1 verloren haben?
Erste Schritte mit FreeStyle Libre 3: Einrichten der App1
  Entfernen Sie nicht Ihren Sensor!
  Ersetzen Sie Ihr Smartphone.
  Laden Sie die FreeStyle Libre 3 App herunter.
  Loggen Sie sich mit Ihrem Account2 ein.
  Ihr Sensor ist an Ihren Account geknüpft.
  Scannen Sie Ihren aktuellen Sensor.
  Ihr Sensor wird mit der App verbunden und ausschließlich alle Daten Ihres aktuellen Sensors werden in der App wiederhergestellt.
Bei dem hier gezeigten Bild handelt es sich um ein Agenturfoto, das mit einem Model gestellt wurde. 1. Die FreeStyle Libre 3 App ist nur mit bestimmten Mobilgeräten und Betriebssystemen kompatibel. 2. Account wird benötigt. Falls Sie keinen Account erstellt haben, müssen Sie Ihren Sensor ersetzen.

## Slide 32: Alarme1 bei FreeStyle Libre 3
Bei dem hier gezeigten Bild handelt es sich um ein Agenturfoto, das mit einem Model gestellt wurde. 1. Alarme sind standardgemäß ausgeschaltet und müssen eingeschaltet werden.

## Slide 33: FreeStyle Libre 3 mit optionalen Alarmen nutzen
hohen Glukosewerten
zwischen 6,7 – 22,2 mmol/L einstellbar
Signalverlust2, falls Ihr Sensor 20 Min. lang keine Verbindung mit der FreeStyle Libre 3 App3 aufbauen konnte
niedrigen Glukosewerten
zwischen 3,3 – 5,6 mmol/L einstellbar
Alarme1 bei FreeStyle Libre 3
FreeStyle Libre 3 kann Alarme bei hohen und niedrigen Glukosewerten ausgeben. Ein Glukose-Alarm wird ausgelöst, sobald Ihr Glukosewert die festgelegten Grenzen über- oder unterschreitet.
Alarme erfolgen bei:
13,3 mmol /L*
3,6 mmol/L*
Zeit
Glukosewert
*Beispielwert: Geben Sie auf Ihrem Gerät Ihre persönlichen Alarmgrenzwerte ein.
Alarm bei hohen
Glukosewerten
Alarm bei niedrigen
Glukosewerten
1. Alarme sind standardgemäß ausgeschaltet und müssen eingeschaltet werden. 2. Der Alarm bei Signalverlust wird automatisch aktiviert, sobald ein Glukose-Alarm zum ersten Mal eingeschaltet wird. Der Alarm bei Signalverlust kann jederzeit aus- und wieder eingeschaltet werden. 3. Die FreeStyle Libre 3 App ist nur mit bestimmten Mobilgeräten und Betriebssystemen kompatibel.

## Slide 34: Diese Einstellungen benötigen Sie für FreeStyle Libre 3
Alarme1 bei FreeStyle Libre 3
Aktivieren Sie alle Benachrichtigungsmöglichkeiten (Sperrbildschirm, Mitteilungen, Banner), um Glukose-Alarme zu erhalten.
EINSTELLUNGEN FÜR BENACHRICHTIGUNGEN:
Wählen Sie in den „Einstellungen“ Ihres Smartphones2 unter „Mitteilungen“ die FreeStyle Libre 3 App2 aus.
Aktivieren Sie die Funktion „Mitteilungen erlauben“.
Bluetooth muss beim Starten eines FreeStyle Libre 3 Sensors aktiviert sein und dauerhaft eingeschaltet bleiben, um Glukosewerte zu empfangen.
Um Alarme zu empfangen, muss die App im Hintergrund geöffnet bleiben.
1
2
3
Bei dem hier gezeigten Bild handelt es sich um ein Agenturfoto, das mit einem Model gestellt wurde. 1. Alarme sind standardgemäß ausgeschaltet und müssen eingeschaltet werden. 2. Die FreeStyle Libre 3 App ist nur mit bestimmten Mobilgeräten und Betriebssystemen kompatibel.

## Slide 35: Glukose-Alarme mit FreeStyle Libre 3 und in LibreLinkUp2,3
1. Alarme sind standardgemäß ausgeschaltet und müssen eingeschaltet werden. 2. LibreLinkUp ist eine mobile Applikation, die von Newyu, Inc. bereitgestellt wird. Die Nutzung von LibreLinkUp erfordert eine Registrierung bei LibreView, einem Dienst von Abbott und Newyu, Inc. 3. Die Übertragung der Daten zwischen FreeStyle Libre 3, LibreLinkUp und LibreView erfordert eine Internetverbindung.
Alarme1 bei FreeStyle Libre 3
Empfangener Glukosewert unterschreitet den vom Nutzer in LibreLinkUp gesetzten Grenzwert.
FREESTYLE LIBRE 3 NUTZER
→
Erhält Benachrichtigung, dass die Glukosewerte des verbundenen Nutzers die vom LibreLinkUp Nutzer gesetzten Alarmwerte über- bzw. unterschreiten. Benachrichtigungen wiederholen sich alle fünf Minuten, bis der Alarm vom LibreLinkUp Nutzer verworfen wird oder der verbundene Nutzer sich nicht mehr außerhalb der Grenzwerte befindet.
LIBRELINKUP NUTZER
69 mg/dL →
Montag, 5. Juni
John D. Alarm „Niedriger Glukosewert“: 3,8 mmol/L
jetzt

## Slide 36: LibreLinkUp2,3 Benachrichtigung für “keine aktuellen Daten”
Alarme1 bei FreeStyle Libre 3
Benachrichtigung für FreeStyle Libre 3
Benachrichtigung, falls keine Glukosewerte innerhalb der festgelegten Zeit erhalten werden. Erscheint alle 5 Minuten, bis der LibreLinkUp Nutzer die Benachrichtigung ausblendet oder 30 Minuten nach der ersten Benachrichtigung vergangen sind.
Montag, 5. Juni
John D. Keine aktuellen Daten seit 9:21 Uhr
Jetzt
Hauptbildschirm für alle Sensor-Varianten
Glukose-Graph wird angezeigt beim Tippen auf die Benachrichtigung “keine aktuellen Daten”.
Keine aktuellen Daten
John D.
FreeStyle Libre 3 Benachrichtigung
Benachrichtigung wird angezeigt beim Tippen auf die Glukosewerte-Karte “keine aktuellen Daten”. Beim Tippen auf “Mehr Erfahren” wird die Support-Website geöffnet.
John D.
1. Alarme sind standardgemäß ausgeschaltet und müssen eingeschaltet werden. 2. LibreLinkUp ist eine mobile Applikation, die von Newyu, Inc. bereitgestellt wird. Die Nutzung von LibreLinkUp erfordert eine Registrierung bei LibreView, einem Dienst von Abbott und Newyu, Inc. 3. Die Übertragung der Daten zwischen FreeStyle Libre 3, LibreLinkUp und LibreView erfordert eine Internetverbindung.
19,4
16,7
13,9
11,1
8,3
5,6
2,8
mmol/L
19,4
16,7
13,9
11,1
8,3
5,6
2,8
mmol/L

## Slide 37: Ihre digitalen Möglichkeiten rund um FreeStyle Libre 3
Bei dem hier gezeigten Bild handelt es sich um ein Agenturfoto, das mit einem Model gestellt wurde.

## Slide 38: Diabetes jetzt noch einfacher handhaben mit der FreeStyle Libre Produktwelt
1. LibreView ist eine cloudbasierte Anwendung, die von Newyu, Inc. bereitgestellt wird. 2. Die Übertragung der Daten zwischen FreeStyle Libre 3, LibreLinkUp und LibreView erfordert eine Internetverbindung. 3. LibreLinkUp ist eine mobile Applikation, die von Newyu, Inc. bereitgestellt wird. Die Nutzung von LibreLinkUp erfordert eine Registrierung bei LibreView, einem Dienst von Abbott und Newyu, Inc. 4. FreeStyle plus Ich ersetzt nicht die therapeutische Beratung durch das Diabetesteam.
Ihre digitalen Möglichkeiten rund um FreeStyle Libre 3
1,2
2,3
4

## Slide 39: Diabetes jetzt noch einfacher handhaben mit der FreeStyle Libre Produktwelt
1. LibreLinkUp ist eine mobile Applikation, die von Newyu, Inc. bereitgestellt wird. Die Nutzung von LibreLinkUp erfordert eine Registrierung bei LibreView, einem Dienst von Abbott und Newyu, Inc. 2. Die Übertragung der Daten zwischen FreeStyle Libre 3, LibreLinkUp und LibreView erfordert eine Internetverbindung. 3. Es besteht die Möglichkeit, die LibreLinkUp Einladung anzunehmen und damit Benachrichtigungen und Warnhinweise zu erhalten oder diese abzulehnen. Eine Entscheidung hierüber sollten Sie basierend auf Ihren Kenntnissen und Erfahrungen treffen, bei dem Erhalt eines zu hohen oder zu niedrigen Glukosewerts angemessen reagieren zu können. 4. LibreView ist eine cloudbasierte Anwendung, die von Newyu, Inc. bereitgestellt wird.
Ihre digitalen Möglichkeiten rund um FreeStyle Libre 3
FÜR FAMILIE UND FREUNDE
Messwerte mit ausgewählten Personen teilen2,3
FÜR IHRE BEHANDELNDE PRAXIS UND SIE
FreeStyle Libre Daten online analysieren2
FÜR SIE
Mit einem Blick Glukosewerte abfragen
1,2
2,4

## Slide 40: Glukosewerte jetzt noch einfacher messen und teilen1
*Standardeinstellung ist die Alarmeinstellung des verbundenen FreeStyle LibreLink Nutzers. Bei den hier gezeigten Bildern handelt es sich um Agenturfotos, die mit Models gestellt wurden. 1. Die Übertragung der Daten zwischen FreeStyle Libre 3, LibreLinkUp und LibreView erfordert eine Internetverbindung. 2. DieLibreLinkUp ist eine mobile Applikation, die von Newyu, Inc. bereitgestellt wird. Die Nutzung von LibreLinkUp erfordert eine Registrierung bei LibreView, einem Dienst von Abbott und Newyu, Inc. 3. Es besteht die Möglichkeit, die LibreLinkUp Einladung anzunehmen und damit Benachrichtigungen und Warnhinweise zu erhalten oder diese abzulehnen. Eine Entscheidung hierüber sollten Sie basierend auf Ihren Kenntnissen und Erfahrungen treffen, bei dem Erhalt eines zu hohen oder zu niedrigen Glukosewerts angemessen reagieren zu können. 4. Die FreeStyle Libre 3 App ist nur mit bestimmten Mobilgeräten und Betriebssystemen kompatibel.
Ihre digitalen Möglichkeiten rund um FreeStyle Libre 3
Mit der kostenfreien LibreLinkUp App1,2 können Sie Ihren Partner, Familie oder Freunde wissen lassen, dass es Ihnen gut geht.1,3 Laden Sie die ausgewählten Personen über die „Freigabe“- Funktion Ihrer FreeStyle Libre 3 App4 ein, Ihre Glukosewerte zu verfolgen. Ihre Angehörigen bekommen eine E-Mail mit Anweisungen, wie sie die LibreLinkUp App installieren können.3
In LibreLinkUp können Ihre Angehörigen
eigene Alarmgrenzwerte eintragen.*
Ihre Angehörigen können über die Verlaufskurve streichen, um die einzelnen Werte zu sehen.1

## Slide 41: Mit LibreView1,2 wertvolle Einblicke in Ihre FreeStyle Libre Messwerte gewinnen und teilen2.
Bei dem hier gezeigten Bild handelt es sich um ein Agenturfoto, das mit einem Model gestellt wurde. 1. LibreView ist eine cloudbasierte Anwendung, die von Newyu, Inc. bereitgestellt wird. 2. Die Übertragung der Daten zwischen FreeStyle Libre 3, LibreLinkUp und LibreView erfordert eine Internetverbindung. 3. Die FreeStyle Libre 3 App ist nur mit bestimmten Mobilgeräten und Betriebssystemen kompatibel. 4. Die LibreView Daten werden in ein virtuelles nicht öffentliches Netzwerk übertragen und auf einer SQL-Server-Datenbank gehostet. Die Daten sind auf Dateiebene verschlüsselt. Die Verschlüsselung und Art der Schlüsselspeicherfunktionen verhindern, dass der Cloud-Hosting-Anbieter (Amazon Web Services) die Daten einsehen kann. Bei Nutzung von LibreView in Deutschland werden die Daten auf Servern in der EU gehostet. Der Zugang zum jeweiligen Nutzer-Account ist passwortgeschützt.
Ihre digitalen Möglichkeiten rund um FreeStyle Libre 3
EINFACHES HOCHLADEN2 Die FreeStyle Libre 3 App3 übermittelt Ihre Glukosewerte bei bestehender Internetverbindung automatisch an LibreView.
DATEN TEILEN Teilen Sie Berichte mit Ihrer behandelnden Praxis von unterwegs oder zwischen den Terminen.2
SICHER4 UND ZUVERLÄSSIG Jederzeit und überall2 Zugriff auf die Glukosedaten in einem sicheren, webbasierten Diabetesmanagement-System.
DATEN VERSTEHEN Verständliche Berichte und wertvolle Analysen zu Ihren Messwerten unterstützen bei Ihren täglichen Therapieentscheidungen.

## Slide 42: Jetzt auf FreeStyle plus ich anmelden und Punkte sichern
Ihr Start mit FreeStyle Libre 3
Jetzt kostenlos anmelden unter mein.FreeStyle.de und mit diesem Aktionscode Prämienpunkte sichern: SEMINAR2021-X7F

## Slide 43: Bei Fragen hilft Ihnen unser Kundenservice
Ihr Start mit FreeStyle Libre 3
0800 – 519 9 519
Montag bis Freitag erreichbar von 8:00 bis 18:00 Uhr. Kostenlos aus
dem deutschen Festnetz sowie dem deutschen Mobilfunknetz im Inland.
Für mehr Informationen besuchen sie:
www.freestylelibre.de/libre

## Slide 44
Bei den hier gezeigten Bildern handelt es sich um Agenturfotos, die mit Models gestellt wurden. Die FreeStyle LibreLink und FreeStyle Libre 3 Apps können beim initialen Setup sowohl auf mg/dL als auch mmol/L eingestellt werden.Die Nutzung von FreeStyle LibreLink erfordert eine Registrierung bei LibreView, einem Dienst von Abbott und Newyu Inc. Die LibreLinkUp App zeigt die Glukosewerte in der Maßeinheit des verknüpften FreeStyle Libre 3 App Profils an. FreeStyle, Libre und damit verbundene Markennamen sind eingetragene Marken von Abbott. Apple, das Apple Logo und iPhone sind Marken von Apple Inc., mit Sitz in den USA und weiteren Ländern. App Store ist ein Warenzeichen von Apple Inc. Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google Inc.