## Slide 1: Ihr Start mit FreeStyle Libre 3
Technische Einweisung/Beratung
16.04.24
| 1
© 2024 Abbott | ADC-78239 v4.0 | Geschützt und vertraulich - nicht verbreiten

## Slide 2: In diesem Webinar können ausschließlich Fragen zur technischen Handhabung des FreeStyle Libre Messsystems beantwortet werden. Bei allen anderen Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst unter:
Der FreeStyle Libre Kundenservice
0800 – 519 9 519
Montag bis Freitag erreichbar von 8:00 bis 18:00 Uhr. Kostenlos aus dem deutschen Festnetz sowie dem deutschen Mobilfunknetz im Inland.
Für mehr Informationen besuchen sie:
www.FreeStyleLibre.de
16.04.24
| 2

## Slide 3: Agenda
Sensor-Applikation
11
Alarme2 bei FreeStyle Libre 3
35
1. Die FreeStyle Libre 3 App ist nur mit bestimmten Mobilgeräten und Betriebssystemen kompatibel. Bevor Sie die App nutzen möchten, besuchen Sie bitte die Webseite www.FreeStyleLibre.de, um mehr Informationen zur Gerätekompatibilität zu erhalten. 2. Alarme sind standardgemäß ausgeschaltet und müssen eingeschaltet werden.
Produkteigenschaften
3
Einrichten der App1 und des Lesegeräts
18
Ihre digitalen Möglichkeiten rund um FreeStyle Libre 3
42

## Slide 4: Produkteigenschaften

## Slide 5: Wie Zuckerwerte gemessen und gespeichert werden
FreeStyle Libre 3: Produkteigenschaften
1. Der Sensor ist 60 Minuten nach der Aktivierung für die Glukosemessung bereit.
Der FreeStyle Libre 3 Sensor verfügt über einen sterilen, dünnen und flexiblen Messfühler, der unter die Haut geführt wird und dort kontinuierlich den Zucker in der Zwischenzellflüssigkeit misst.
Der Sensor speichert die Zucker-Messwerte und aktualisiert sie jede Minute1.
Gewebezucker
(FreeStyle Libre 3 Sensor)
Blutzucker (Fingerstich)
Sensor
Fühler
Haut
Blutgefäß

## Slide 6: Gewebezuckermessung einfach erklärt
FreeStyle Libre 3: Produkteigenschaften
Bei stabilen Zuckerwerten sind die vom FreeStyle Libre 3 Messsystem gemessenen Zuckerwerte und die Blutzuckerwerte sehr ähnlich.
Bei rasch steigenden Zuckerwerten können die vom FreeStyle Libre 3 Messsystem gemessenen Zuckerwerte niedriger liegen als die Blutzuckerwerte.
Bei rasch fallenden Zuckerwerten können die vom FreeStyle Libre 3 Messsystem gemessenen Zuckerwerte höher liegen als die Blutzuckerwerte.
Gewebezuckerwerte
Blutzuckerwerte
Zuckerspiegel
125 mg/dL
6,9 mmol/L
126 mg/dL
7,0 mmol/L
180 mg/dL
10,0 mmol/L
140 mg/dL
7,8 mmol/L
130 mg/dL
7,2 mmol/L
170 mg/dL
9,4 mmol/L
Notes: Es ist ganz normal, wenn Ihr Blutglukose- und Gewebeglukosewert sich in bestimmten Situationen unterscheiden, weil der Glukose etwas länger braucht, um über das Blut ins Gewebe zu gelangen.4

## Slide 7: Komponenten des FreeStyle Libre 3 Messsystems
FreeStyle Libre 3: Produkteigenschaften
1. Die FreeStyle Libre 3 App ist nur mit bestimmten Mobilgeräten und Betriebssystemen kompatibel. Bevor Sie die App nutzen möchten, besuchen Sie bitte die Webseite www.FreeStyleLibre.de, um mehr Informationen zur Gerätekompatibilität zu erhalten. 2. Das Teilen der Glukosedaten erfordert eine Registrierung bei LibreView. 3. Die Übertragung der Daten zwischen der FreeStyle Libre 3 App, LibreLinkUp und LibreView erfordert eine Internetverbindung. 4. LibreView ist eine cloudbasierte Anwendung. Die LibreView Website ist nur mit bestimmten Betriebssystemen und Browsern kompatibel. Weitere Informationen finden Sie unter www.LibreView.com. 5. Die Nutzung von LibreLinkUp erfordert eine Registrierung bei LibreView. 6. FreeStyle Libre 3 Sensoren können entweder mit dem FreeStyle Libre 3 Lesegerät oder mit der FreeStyle Libre 3 App ausgelesen werden. Beide Geräte können nicht parallel verwendet werden.
FreeStyle Libre 3 Lesegerät
FreeStyle Libre 3 App1
LibreView2-4
LibreLinkUp2,3,5
Hinweis: Entscheiden Sie sich, bevor Sie einen Sensor aktivieren, ob Sie diesen mit dem Lesegerät oder mit der App nutzen möchten. Ein Wechsel ist nach der Aktivierung eines Sensors nicht mehr möglich.6
Nur mit App nutzbar
FreeStyle Libre 3 Sensor

## Slide 8: FreeStyle Libre 3 mit App1 oder Lesegerät nutzen
FreeStyle Libre 3: Produkteigenschaften
1. Die FreeStyle Libre 3 App ist nur mit bestimmten Mobilgeräten und Betriebssystemen kompatibel. Bevor Sie die App nutzen möchten, besuchen Sie bitte die Webseite www.FreeStyleLibre.de, um mehr Informationen zur Gerätekompatibilität zu erhalten. 2. Das Setzen eines Sensors erfordert ein Einführen des Sensorfilaments unter die Haut. Der Sensor kann bis zu 14 Tage lang getragen werden. Eine zusätzliche Prüfung der Glukosewerte mittels eines Blutzucker-Messgeräts ist erforderlich wenn die Symptome nicht mit den Messwerten des Systems übereinstimmen. 3. Alarme sind standardgemäß ausgeschaltet und müssen eingeschaltet werden. 4. Die Übertragung der Daten zwischen den Apps erfordert eine Internetverbindung. Das Teilen der Daten aus der FreeStyle Libre 3 App erfordert eine Registrierung bei LibreView. 5. LibreView ist eine cloudbasierte Anwendung. Die LibreView Website ist nur mit bestimmten Betriebssystemen und Browsern kompatibel. Weitere Informationen finden Sie unter www.LibreView.com. 6. Die Nutzung von LibreLinkUp erfordert eine Registrierung bei LibreView.
Aktivierungsdauer des Sensors: eine Stunde
Keine Kalibrierung mittels Fingerstich notwendig2
Optionale Echtzeit-Alarme3
Lesegerät/App speichert Daten der letzten 90 Tage
Warnung vor Ablauf des Sensors
Lesen der Glukose-Messwerte mittels Streamen
Datenspeicherung im Sensor über 14 Tage
LibreView4,5 – Glukosedaten sind automatisch verfügbar
LibreLinkUp4,6 – Glukosedaten sind automatisch verfügbar
LibreLinkUp – personalisierbare Glukosealarme

## Slide 9: Der Sensor
FreeStyle Libre 3: Produkteigenschaften
Kein routinehaftes Fingerstechen1,2 mehr erforderlich.
Der Sensor kann bis zu 14 Tage lang Tag1 und Nacht getragen werden.
Er misst und speichert automatisch jede Minute3 den Zuckerwert – auch bei Signalverlust4.
Der Sensor ist wasserfest und kann beim Baden, Duschen und Schwimmen getragen werden.5
1. Das Setzen eines Sensors erfordert ein Einführen des Sensorfilaments unter die Haut. Der Sensor kann bis zu 14 Tage lang getragen werden. 2. Eine zusätzliche Prüfung der Glukosewerte mittels eines Blutzucker-Messgeräts ist erforderlich, wenn die Symptome nicht mit den Messwerten oder den Alarmen des Systems übereinstimmen. 3. Der Sensor ist 60 Minuten nach der Aktivierung für die Glukosemessung bereit. 4. Der Alarm bei Signalverlust wird automatisch aktiviert, sobald ein Glukose-Alarm zum ersten Mal eingeschaltet wird. Der Alarm bei Signalverlust kann jederzeit aus- und wieder eingeschaltet werden. 5. Der Sensor ist in bis zu 1 m Wassertiefe für die Dauer von bis zu 30 Minuten wasserfest.

## Slide 10: So behalten Sie den Durchblick
FreeStyle Libre 3: Produkteigenschaften
1. Alarme sind standardgemäß ausgeschaltet und müssen eingeschaltet werden.
Ihr aktueller Zuckerwert wird automatisch jede Minute aktualisiert.
Trendpfeil zeigt an, wie sich Ihre Zuckerwerte in naher Zukunft verändern.
Alarmgrenzwerte für hohen und niedrigen Alarm1.
Zuckerverlauf zeigt die Zuckerwerte der letzten 12 Stunden ohne Datenlücken an.
Notizen durch Berührung hinzufügen.
Start-Taste (Home-Button), um das Lesegerät einzu-schalten und Ihren aktualisierten Zuckerwert einzusehen.
Zielbereich ist hellgrün hinterlegt, damit Sie besser sehen können, ob sich Ihre Zuckerwerte darin befinden.
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
4
5
6
7
4

## Slide 11: Sensor-Applikation

## Slide 12: Wichtige Hinweise vor der Sensor-Applikation
Sensor-Applikation
Das System wurde noch nicht für die gleichzeitige Verwendung mit anderen implantierten Medizinprodukten wie Herzschrittmachern beurteilt.
Das System wurde noch nicht für die Verwendung bei Dialysepatienten oder Personen unter 4 Jahren beurteilt.
Manche Personen reagieren möglicherweise empfindlich auf die Klebefolie, die den Sensor an der Haut fixiert. Wenn Sie erhebliche Hautreizungen um oder unter Ihrem Sensor bemerken, müssen Sie den Sensor entfernen und den Gebrauch des Systems einstellen. Kontaktieren Sie Ihr medizinisches Fachpersonal, bevor Sie den Gebrauch des Systems fortsetzen.
16.04.24
| 12
WICHTIGE HINWEISE VOR DER VERWENDUNG DES FREESTYLE LIBRE 3 MESSSYSTEMS

## Slide 13: Wichtige Hinweise vor der Sensor-Applikation
Sensor-Applikation
WICHTIGE HINWEISE VOR DER VERWENDUNG DES FREESTYLE LIBRE 3 MESSSYSTEMS
16.04.24
| 13
Ignorieren Sie keine Symptome, die möglicherweise Folgen niedriger oder hoher Zuckerwerte sind. Wenn Ihre Symptome nicht mit dem gemessenen Sensor-Zuckerwert übereinstimmen oder Sie den Verdacht haben, dass Ihr Messwert ungenau ist, überprüfen Sie die Messung, indem Sie mit einem Blutzucker-Messgerät einen Blutzuckertest an der Fingerkuppe durch-führen. Wenn Sie Symptome haben, die nicht mit Ihren Zucker-Messwerten übereinstimmen, wenden Sie sich bitte an Ihr medizinisches Fachpersonal.

## Slide 14: Wichtige Hinweise vor der Sensor-Applikation
Sensor-Applikation
WICHTIGE HINWEISE VOR DER VERWENDUNG DES FREESTYLE LIBRE 3 MESSSYSTEMS
| 14
Schwere Dehydratation und exzessiver Flüssigkeitsverlust können zu ungenauen Ergebnissen führen. Wenn Sie Ihrer Meinung nach dehydriert sind, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihr medizinisches Fachpersonal.

## Slide 15: Anbringen des FreeStyle Libre 3 Sensors
1. ACHTUNG: Drücken Sie den Sensorapplikator ERST DANN auf die Haut, wenn er sich über der vorbereiteten Stelle befindet, um eine versehentlich falsche Platzierung oder Verletzung zu vermeiden. 2. HINWEIS: Wenn Sie den Sensor anbringen, kann es zu Blutergüssen oder Blutungen kommen. Nehmen Sie den Sensor ab, wenn die Blutung anhält, und bringen Sie an einer anderen Stelle einen neuen Sensor an.
ACHTUNG!
Nicht benutzen, wenn das Siegel beschädigt ist.
Abgedrehten Deckel nicht wieder andrehen.
Nicht die Innenseite des Applikators berühren, da sonst das Filament beschädigt werden könnte.
Applikator nur festdrücken, wenn er sich über der Anbringstelle befindet.
Anbringstelle
Waschen, reinigen, trocknen
Deckel abdrehen
Über der gereinigten Stelle platzieren und festdrücken1,2
Vorsichtig entfernen
Sicherstellen, dass Sensor fest sitzt
Kappe
Schutz-Siegel
2
3
4
5
6
1
Sensor-Applikation

## Slide 16: Tipps für die Sensoranbringung und für unterwegs
FREESTYLE LIBRE 3: SENSOR-APPLIKATION
1. Der Sensor ist in bis zu 1 m Wassertiefe für die Dauer von bis zu 30 Minuten wasserfest.
Neuen Sensor abends vor dem Schlafengehen setzen und aktivieren
Sensor nicht direkt nach dem Duschen oder einem Vollbad setzen
Sensor immer an einer anderen Stelle der Oberarmrückseite anbringen
Wasserfester Sensor zum Baden, Duschen, Schwimmen oder für die Sauna1
Mehr Tipps und Unterstützung für Ihren Alltag mit FreeStyle Libre unter: www.Mein.FreeStyle.de

## Slide 17: Einrichten der FreeStyle Libre 3 App1 und des Lesegeräts2
1. Die FreeStyle Libre 3 App ist nur mit bestimmten Mobilgeräten und Betriebssystemen kompatibel. Bevor Sie die App nutzen möchten, besuchen Sie bitte die Webseite www.FreeStyleLibre.de, um mehr Informationen zur Geräte-kompatibilität zu erhalten. 2. FreeStyle Libre 3 Sensoren können entweder mit dem FreeStyle Libre 3 Lesegerät oder mit der FreeStyle Libre 3 App ausgelesen werden. Beide Geräte können nicht parallel verwendet werden.

## Slide 18: Wichtige Informationen bezüglich der Verknüpfung eines Sensors mit der FreeStyle Libre 3 App
Der Sensor kann immer nur mit einem Smartphone1 zur gleichen Zeit verknüpft sein.
Sie können die Bluetooth-Verknüpfung mit einem anderen Smartphone herstellen, indem Sie sich in der App auf dem anderen Smartphone einloggen.
Im Gegensatz zu FreeStyle Libre und FreeStyle Libre 2 ist es nicht möglich, ein zweites Smartphone oder Lesegerät zu verwenden, um Glukosewerte zu erhalten. Über LibreLinkUp2 lässt sich jedoch die Glukosekurve einsehen3,4.
FreeStyle Libre 3: Einrichten der FreeStyle Libre 3 App1 und des Lesegeräts
Einrichten der FreeStyle Libre 3 App1
1. Die FreeStyle Libre 3 App ist nur mit bestimmten Mobilgeräten und Betriebssystemen kompatibel. Bevor Sie die App nutzen möchten, besuchen Sie bitte die Webseite www.FreeStyleLibre.de, um mehr Informationen zur Gerätekompatibilität zu erhalten. 2. Die Nutzung von LibreLinkUp erfordert eine Registrierung bei LibreView. 3. Die Übertragung der Daten zwischen den Apps erfordert eine Internetverbindung. 4. Es besteht die Möglichkeit, die LibreLinkUp Einladung anzunehmen und damit Benachrichtigungen und Warnhinweise zu erhalten oder diese abzulehnen. Eine Entscheidung hierüber sollten Sie basierend auf Ihren Kenntnissen und Erfahrungen treffen, bei dem Erhalt eines zu hohen oder zu niedrigen Glukosewerts angemessen reagieren zu können.

## Slide 19: FreeStyle Libre 3 App auf dem iPhone1 einrichten
FreeStyle Libre 3: Einrichten der FreeStyle Libre 3 App1 und des Lesegeräts
1. Die FreeStyle Libre 3 App ist nur mit bestimmten Mobilgeräten und Betriebssystemen kompatibel. Bevor Sie die App nutzen möchten, besuchen Sie bitte die Webseite www.FreeStyleLibre.de, um mehr Informationen zur Gerätekompatibilität zu erhalten. 2. LibreView ist eine cloudbasierte Anwendung. Die LibreView Website ist nur mit bestimmten Betriebssystemen und Browsern kompatibel. Weitere Informationen finden Sie unter www.LibreView.com.
  Bluetooth-Zugriff erlauben, falls Sie dazu aufgefordert werden.
  Wohnland bestätigen.
  Endnutzer-Lizenzvereinbarung und Nutzungsbedingungen lesen und akzeptieren.
  Konto erstellen – diesen Schritt können Sie auch überspringen. Sie können sich später über „Einstellungen“ bei „Kontoeinstellungen“ in Ihr vorhandenes LibreView2-Konto einloggen.
  Datenschutzerklärung lesen und annehmen.
  Auswahl zu Forschungsarbeiten treffen.
  Maßeinheiten (mg/dL oder mmol/L) wählen.
  Kohlenhydrate in Gramm oder Broteinheiten anzeigen lassen.
1
2
3
4
5
6
7
8
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone1 Datum und Uhrzeit automatisch aktualisiert.
16.04.24

## Slide 20: So starten Sie Ihren Sensor mit Ihrem iPhone1
FreeStyle Libre 3: Einrichten der FreeStyle Libre 3 App1 und des Lesegeräts
*Die NFC-Schnittstelle ist nicht an jeder Stelle Ihres Smartphones gleich stark. Es kann daher kurz dauern, bis Sie die richtige Scan-Position gefunden haben. Ein einmaliger Scan des Sensors ist nötig, um ihn zu aktivieren. 1. Die FreeStyle Libre 3 App ist nur mit bestimmten Mobilgeräten und Betriebssystemen kompatibel. Bevor Sie die App nutzen möchten, besuchen Sie bitte die Webseite www.FreeStyleLibre.de, um mehr Informationen zur Gerätekompatibilität zu erhalten.
Klicken Sie auf „Weiter“, wenn Sie den Hinweis gelesen haben.
4
Halten Sie Ihr Smartphone1 mit dem oberen Rand nah an den Sensor, um ihn zu aktivieren.*
Ihr Sensor ist in 60 Minuten einsatzbereit und zeigt Ihre Glukosewerte automatisch an.
3
5
Klicken Sie
„Neuen Sensor scannen“.
Bluetooth muss beim Starten eines FreeStyle Libre 3 Sensors aktiviert sein und dauerhaft eingeschaltet bleiben.
Erlauben Sie Mitteilungen, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
1
2
16.04.24

## Slide 21: App auf Ihrem Android-Smartphone1 einrichten
1
2
3
4
5
6
7
8
9
FreeStyle Libre 3: Einrichten der FreeStyle Libre 3 App1 und des Lesegeräts
  Bluetooth-Zugriff erlauben, falls Sie dazu aufgefordert werden.
  Aktivieren Sie NFC, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
  Konto erstellen – diesen Schritt können Sie auch überspringen. Sie können sich später über „Einstellungen“ bei „Kontoeinstellungen“ in Ihr vorhandenes LibreView2-Konto einloggen.
  Wohnland bestätigen.
  Endnutzer-Lizenzvereinbarung und Nutzungsbedingungen lesen und akzeptieren.
  Datenschutzerklärung lesen und annehmen.
  Auswahl zu Forschungsarbeiten treffen.
  Maßeinheiten (mg/dL oder mmol/L) wählen.
  Kohlenhydrate in Gramm oder Broteinheiten anzeigen lassen.
1. Die FreeStyle Libre 3 App ist nur mit bestimmten Mobilgeräten und Betriebssystemen kompatibel. Bevor Sie die App nutzen möchten, besuchen Sie bitte die Webseite www.FreeStyleLibre.de, um mehr Informationen zur Gerätekompatibilität zu erhalten. 2. LibreView ist eine cloudbasierte Anwendung. Die LibreView Website ist nur mit bestimmten Betriebssystemen und Browsern kompatibel. Weitere Informationen finden Sie unter www.LibreView.com.
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone Datum und Uhrzeit automatisch aktualisiert.

## Slide 22: So starten Sie Ihren Sensor mit Ihrem Android-Smartphone1
FreeStyle Libre 3: Einrichten der FreeStyle Libre 3 App1 und des Lesegeräts
*Die NFC-Schnittstelle ist nicht an jeder Stelle Ihres Smartphones gleich stark. Es kann daher kurz dauern, bis Sie die richtige Scan-Position gefunden haben. Ein einmaliger Scan des Sensors ist nötig, um ihn zu aktivieren. 1. Die FreeStyle Libre 3 App ist nur mit bestimmten Mobilgeräten und Betriebssystemen kompatibel. Bevor Sie die App nutzen möchten, besuchen Sie bitte die Webseite www.FreeStyleLibre.de, um mehr Informationen zur Gerätekompatibilität zu erhalten.
Erlauben Sie es der App, immer im Hintergrund zu laufen.
Bringen Sie Ihren Sensor vorsichtig am Oberarm an.
Ihr Sensor ist in 60 Minuten einsatzbereit.
Scannen Sie Ihren Sensor mit der Oberseite Ihres Smartphones. Jedes Smartphone-Modell ist anders. Bewegen Sie Ihr Smartphone langsam, falls erforderlich.*
Bluetooth muss beim Starten eines FreeStyle Libre 3 Sensors aktiviert sein und dauerhaft eingeschaltet bleiben. Bei Android 6.0 und höher muss die Standortberechtigung aktiviert sein, damit sich das System mit Bluetooth-Geräten verbinden kann. Sowohl FreeStyle Libre 3 Sensoren als auch die FreeStyle Libre 3 App erfassen Ihren Standort nicht.
4
3
1
2

## Slide 23: So richten Sie Ihr FreeStyle Libre 3 Lesegerät ein
FreeStyle Libre 3: Einrichten der FreeStyle Libre 3 App1 und des Lesegeräts
1. Die FreeStyle Libre 3 App ist nur mit bestimmten Mobilgeräten und Betriebssystemen kompatibel. Bevor Sie die App nutzen möchten, besuchen Sie bitte die Webseite www.FreeStyleLibre.de, um mehr Informationen zur Gerätekompatibilität zu erhalten.
Schalten Sie Ihr Lesegerät
ein, indem Sie auf den gelben Home-Button drücken. Drücken Sie diese Taste immer dann, wenn Sie Ihre Zuckerwerte abrufen wollen.
Schritt für Schritt zu
Ihren Einstellungen.
Mit den Pfeiltasten können Sie die gewünschte Sprache, das aktuelle Datum und die Uhrzeit
einstellen.
Lernen Sie die Trendpfeile kennen, damit Sie einschätzen können, wie schnell und wohin sich Ihr Zuckerwert verändert.
1
2
3
Die Datums- und Uhrzeiteinstellungen sind wichtig für das Messen Ihrer Werte und die spätere Auswertung Ihrer Zuckerverläufe.

## Slide 24: So richten Sie Ihr FreeStyle Libre 3 Lesegerät ein
FreeStyle Libre 3: Einrichten der FreeStyle Libre 3 App1 und des Lesegeräts
1. Die FreeStyle Libre 3 App ist nur mit bestimmten Mobilgeräten und Betriebssystemen kompatibel. Bevor Sie die App nutzen möchten, besuchen Sie bitte die Webseite www.FreeStyleLibre.de, um mehr Informationen zur Gerätekompatibilität zu erhalten.
Wählen Sie „Neuen
Sensor starten“ aus und
schauen Sie sich die animierte Anleitung genau an.
Halten Sie das Lesegerät
nah an Ihren Sensor
am Oberarm, um den
Sensor zu aktivieren.
Ihr Sensor ist nach 60 Minuten einsatzbereit.
4
5
6
Die Datums- und Uhrzeiteinstellungen sind wichtig für das Messen Ihrer Werte und die spätere Auswertung Ihrer Zuckerverläufe.

## Slide 25: Der Trendpfeil zeigt Ihnen, wo es langgeht
DER TRENDPFEIL GIBT IHNEN EINEN HINWEIS, IN WELCHE RICHTUNG SICH IHR ZUCKERWERT MOMENTAN BEWEGT.
FreeStyle Libre 3: Einrichten der FreeStyle Libre 3 App1 und des Lesegeräts
1. Die FreeStyle Libre 3 App ist nur mit bestimmten Mobilgeräten und Betriebssystemen kompatibel. Bevor Sie die App nutzen möchten, besuchen Sie bitte die Webseite www.FreeStyleLibre.de, um mehr Informationen zur Gerätekompatibilität zu erhalten.
ZUCKERWERT STEIGT RASCH
d. h. in 15 Minuten steigt er um mehr als 30 mg/dL (1,7 mmol/L)
ZUCKERWERT STEIGT
d. h. in 15 Minuten steigt er zwischen 15 und 30 mg/dL (0,8 und 1,7 mmol/L)
ZUCKERWERT ÄNDERT SICH LANGSAM
d. h. in 15 Minuten steigt oder fällt er um weniger als 15 mg/dL (0,8 mmol/dL)
ZUCKERWERT FÄLLT
d. h. in 15 Minuten fällt er zwischen 15 und 30 mg/dL (0,8 und 1,7 mmol/L)
ZUCKERWERT FÄLLT RASCH
d. h. in 15 Minuten fällt er um mehr als 30 mg/dL (1,7 mmol/L)
Ein stark fallender Trendpfeil kann beispielsweise bei Gabe von schnell wirksamen Insulin oder während oder nach einer sportlichen Aktivität auftreten.
16.04.24
| 27

## Slide 26: Nutzen Sie die Notizfunktion Ihrer FreeStyle Libre 3 App
So lassen sich Notizen zu einem aktuellen Wert hinzufügen:
FreeStyle Libre 3: Einrichten der FreeStyle Libre 3 App1 und des Lesegeräts
1. Die FreeStyle Libre 3 App ist nur mit bestimmten Mobilgeräten und Betriebssystemen kompatibel. Bevor Sie die App nutzen möchten, besuchen Sie bitte die Webseite www.FreeStyleLibre.de, um mehr Informationen zur Gerätekompatibilität zu erhalten.
1. Sie können Notizen für Glukose-messwerte hinzufügen, indem Sie auf „Notiz hinzufügen“ tippen.
1
2. Markieren Sie das Kontrollkästchen neben den Notizen, welche Sie hinzufügen möchten und tragen Sie den Wert ein. Berühren Sie den Pfeil nach unten, um weitere Notizenoptionen anzeigen zu lassen.
3. Speichern Sie mit „Fertig“.
4. Notizen werden als Symbole in Ihren Glukose­-Diagrammen und in Ihrem Protokoll angezeigt.
2
3
4

## Slide 27: Nutzen Sie die Notizfunktion Ihrer FreeStyle Libre 3 App
So lassen sich Notizen zu einem bereits vergangenen Wert hinzufügen:
1. Sie können Notizen für Glukosemesswerte, die in der Vergangenheit liegen, hinzufügen, indem Sie im Protokoll auf „Notiz hinzufügen“ tippen.
FreeStyle Libre 3: Einrichten der FreeStyle Libre 3 App1 und des Lesegeräts
1. Die FreeStyle Libre 3 App ist nur mit bestimmten Mobilgeräten und Betriebssystemen kompatibel. Bevor Sie die App nutzen möchten, besuchen Sie bitte die Webseite www.FreeStyleLibre.de, um mehr Informationen zur Gerätekompatibilität zu erhalten.
1
2
2. Wählen Sie die Uhrzeit aus, wann die Notiz an dem ausgewählten Tag hinzugefügt werden soll.

## Slide 28: Nutzen Sie die Notizfunktion Ihrer FreeStyle Libre 3 App
So lassen sich Notizen zu einem bereits vergangenen Wert hinzufügen:
3. Markieren Sie das Kontroll-kästchen neben den Notizen, welche Sie hinzufügen möchten und tragen Sie den Wert ein. Berühren Sie den Pfeil nach unten, um weitere Notizenoptionen anzeigen zu lassen. Speichern Sie mit „Fertig“.
FreeStyle Libre 3: Einrichten der FreeStyle Libre 3 App1 und des Lesegeräts
1. Die FreeStyle Libre 3 App ist nur mit bestimmten Mobilgeräten und Betriebssystemen kompatibel. Bevor Sie die App nutzen möchten, besuchen Sie bitte die Webseite www.FreeStyleLibre.de, um mehr Informationen zur Gerätekompatibilität zu erhalten.
4. Notizen werden als Symbole im Protokoll und dem Glukose­-Diagramm angezeigt.
3
4

## Slide 29: Nutzen Sie die Notizfunktion Ihres Lesegeräts
FreeStyle Libre 3: Einrichten der FreeStyle Libre 3 App1 und des Lesegeräts
1. Die FreeStyle Libre 3 App ist nur mit bestimmten Mobilgeräten und Betriebssystemen kompatibel. Bevor Sie die App nutzen möchten, besuchen Sie bitte die Webseite www.FreeStyleLibre.de, um mehr Informationen zur Gerätekompatibilität zu erhalten.
Sie können Notizen für Zuckermesswerte hinzufügen, indem Sie das Symbol mit dem Stift oben rechts auf dem Touchscreen berühren.
Markieren Sie das Kontrollkästchen neben den Notizen, welche Sie hinzufügen möchten:
Lebensmittel
Schnell wirkendes Insulin
Lang wirkendes Insulin
Sportliche Betätigung
Medikation
Tippen Sie das „Plus“-Symbol an, um Ihrer Notiz weitere spezifischere Informationen hinzuzufügen. Speichern Sie die Notizen mit „Ok“.
1
2
3
SO LASSEN SICH NOTIZEN ZU EINEM BEREITS VERGANGENEN WERT HINZUFÜGEN:

## Slide 30: Einfache Datenauswertung mit den Berichten
1. Die FreeStyle Libre 3 App ist nur mit bestimmten Mobilgeräten und Betriebssystemen kompatibel. Bevor Sie die App nutzen möchten, besuchen Sie bitte die Webseite www.FreeStyleLibre.de, um mehr Informationen zur Gerätekompatibilität zu erhalten. 2. LibreView ist eine cloudbasierte Anwendung. Die LibreView Website ist nur mit bestimmten Betriebssystemen und Browsern kompatibel. Weitere Informationen finden Sie unter www.LibreView.com.
LibreView2 bietet weitere Analysefunktionen. Mehr Informationen finden Sie unter www.Mein.FreeStyle.de in den E-Learnings oder Online Live Seminaren im Trainingsbereich.
Lesegerät anschalten
1.
1.
„Menü“ öffnen
FREESTYLE LIBRE 3 APP
FREESTYLE LIBRE 3 LESEGERÄT
FreeStyle Libre 3: Einrichten der FreeStyle Libre 3 App1 und des Lesegeräts

## Slide 31: Einfache Datenauswertung mit den Berichten
1. Die FreeStyle Libre 3 App ist nur mit bestimmten Mobilgeräten und Betriebssystemen kompatibel. Bevor Sie die App nutzen möchten, besuchen Sie bitte die Webseite www.FreeStyleLibre.de, um mehr Informationen zur Gerätekompatibilität zu erhalten. 2. LibreView ist eine cloudbasierte Anwendung. Die LibreView Website ist nur mit bestimmten Betriebssystemen und Browsern kompatibel. Weitere Informationen finden Sie unter www.LibreView.com.
LibreView2 bietet weitere Analysefunktionen. Mehr Informationen finden Sie unter www.Mein.FreeStyle.de in den E-Learnings oder Online Live Seminaren im Trainingsbereich.
2.
Unter „Berichte“ den gewünschten Bericht auswählen
2.
Auf „Verlauf anzeigen“ klicken
FreeStyle Libre 3: Einrichten der FreeStyle Libre 3 App1 und des Lesegeräts
FREESTYLE LIBRE 3 APP
FREESTYLE LIBRE 3 LESEGERÄT

## Slide 32: Einfache Datenauswertung mit den Berichten
1. Die FreeStyle Libre 3 App ist nur mit bestimmten Mobilgeräten und Betriebssystemen kompatibel. Bevor Sie die App nutzen möchten, besuchen Sie bitte die Webseite www.FreeStyleLibre.de, um mehr Informationen zur Gerätekompatibilität zu erhalten. 2. LibreView ist eine cloudbasierte Anwendung. Die LibreView Website ist nur mit bestimmten Betriebssystemen und Browsern kompatibel. Weitere Informationen finden Sie unter www.LibreView.com.
LibreView2 bietet weitere Analysefunktionen. Mehr Informationen finden Sie unter www.Mein.FreeStyle.de in den E-Learnings oder Online Live Seminaren im Trainingsbereich.
3.
Gewünschten Bericht auswählen
3.
Gewünschten Bericht auswählen
FreeStyle Libre 3: Einrichten der FreeStyle Libre 3 App1 und des Lesegeräts
FREESTYLE LIBRE 3 APP
FREESTYLE LIBRE 3 LESEGERÄT

## Slide 33
1. Alarme sind standardgemäß ausgeschaltet und müssen eingeschaltet werden.
Alarme1 bei FreeStyle Libre 3

## Slide 34: FreeStyle Libre 3 mit optionalen Alarmen nutzen
Alarme1 bei FreeStyle Libre 3
1. Alarme sind standardgemäß ausgeschaltet und müssen eingeschaltet werden. 2. Der Alarm bei Signalverlust wird automatisch aktiviert, sobald ein Glukose-Alarm zum ersten Mal eingeschaltet wird. Der Alarm bei Signalverlust kann jederzeit aus- und wieder eingeschaltet werden.
IHR FREESTYLE LIBRE 3 LESEGERÄT KANN ALARME BEI HOHEN UND NIEDRIGEN GLUKOSEWERTEN AUSGEBEN. EIN GLUKOSE-ALARM WIRD AUSGELÖST, SOBALD IHR ZUCKERWERT DIE FESTGELEGTEN GRENZE ÜBER- ODER UNTERSCHREITET.
Alarme erfolgen bei:
niedrigen Zuckerwerten
zwischen 60 – 100 mg/dL (3,3 – 5,6 mmol/L) einstellbar
hohen Zuckerwerten
zwischen 120 – 400 mg/dL (6,7 – 22,2 mmol/L) einstellbar
Signalverlust2, falls Ihr Sensor 20 Min. lang keine Verbindung mit dem Lesegerät aufbauen konnte
250 mg /dL* (13,9 mmol /L)
60 mg/dL*
(3,3 mmol/L)
Zeit
Glukosewert
*Beispielwert: Geben Sie auf Ihrem Gerät Ihre persönlichen Alarmgrenzwerte ein.
Alarm bei niedrigen
Glukosewerten
Alarm bei hohen
Glukosewerten

## Slide 35: Diese Einstellungen benötigen Sie für FreeStyle Libre 3
EINSTELLUNGEN FÜR BENACHRICHTIGUNGEN:
Wählen Sie in den „Einstellungen“ Ihres Smartphones2 unter „Mitteilungen“ die FreeStyle Libre 3 App aus.
Aktivieren Sie die Funktion „Mitteilungen erlauben“.
Aktivieren Sie alle Benachrichtigungsmöglichkeiten (Sperrbildschirm, Mitteilungen, Banner), um Glukose-Alarme zu erhalten.
1. Alarme sind standardgemäß ausgeschaltet und müssen eingeschaltet werden. 2. Die FreeStyle Libre 3 App ist nur mit bestimmten Mobilgeräten und Betriebssystemen kompatibel. Bevor Sie die App nutzen möchten, besuchen Sie bitte die Webseite www.FreeStyleLibre.de, um mehr Informationen zur Gerätekompatibilität zu erhalten.
Um Alarme zu empfangen, muss die FreeStyle Libre 3 App2 im Hintergrund dauerhaft geöffnet bleiben.
Android verlangt, dass Ortungsdienste aktiviert werden.
Alarme1 bei FreeStyle Libre 3
3
2
1

## Slide 36: So richten Sie Alarme auf Ihrem Smartphone2 ein
Tippen Sie im Menü auf den Punkt „Alarme“.
Wählen Sie den gewünschten Alarm aus.
Tippen Sie den Button an oder schieben Sie ihn nach rechts, um den Alarm einzuschalten.
Anschließend können Sie ihren persönlichen Alarmgrenzwert einstellen.
Der Alarm für „Signalverlust3“ informiert Sie automatisch bei Verbindungsverlust, wenn der Alarm aktiviert ist.
Verfahren Sie so auch mit dem zweiten Alarm.
Für iOS und Android gleich.
Alarme1 bei FreeStyle Libre 3
4
3
1
2
6
5
1. Alarme sind standardgemäß ausgeschaltet und müssen eingeschaltet werden. 2. Die FreeStyle Libre 3 App ist nur mit bestimmten Mobilgeräten und Betriebssystemen kompatibel. Bevor Sie die App nutzen möchten, besuchen Sie bitte die Webseite www.FreeStyleLibre.de, um mehr Informationen zur Gerätekompatibilität zu erhalten. 3. Der Alarm bei Signalverlust wird automatisch aktiviert, sobald ein Glukose-Alarm zum ersten Mal eingeschaltet wird. Der Alarm bei Signalverlust kann jederzeit aus- und wieder eingeschaltet werden.

## Slide 37: So richten Sie Alarme auf Ihrem Lesegerät ein
Das Einstellungs-symbol antippen.
Die Schaltfläche „Alarme“ wählen.
Auf „Alarmeinst. ändern“ tippen.
Den Button antippen oder nach links schieben, um den Alarm anzu-schalten. Den Wert für den Alarm mit den Pfeil-tasten einstellen und auf „Fertig“ tippen.
Den gewünschten Alarm auswählen.
Der Alarm für Signal-verlust2 wird auto-matisch eingeschaltet, sobald Sie einen Alarm zum ersten Mal aktivieren.
Alarme1 bei FreeStyle Libre 3
4
3
1
2
5
1. Alarme sind standardgemäß ausgeschaltet und müssen eingeschaltet werden. 2. Der Alarm bei Signalverlust wird automatisch aktiviert, sobald ein Glukose-Alarm zum ersten Mal eingeschaltet wird. Der Alarm bei Signalverlust kann jederzeit aus- und wieder eingeschaltet werden.

## Slide 38: LO / HI Bildschirmanzeige
Alarme1 bei FreeStyle Libre 3
Glukosedaten dienen zur Illustration, keine echten Patientendaten. 1. Alarme sind standardgemäß ausgeschaltet und müssen eingeschaltet werden.
Alarme erfolgen bei:
Hoher Glukosewert
HI
Erscheint bei Werten über:
500mg/dL (27,8 mmol/L).
Niedriger Glukosewert
LO
Erscheint bei Werten unter:
40mg/dL (2,2 mmol/L).
Lesegerätnutzer:innen können einen Bereich zwischen 400mg/dL (22 mmol/L) und 500mg/dL (27,8 mmol/L) über die Berichtsgrenzen in “Einstellungen” einstellen.
Der Standardwert liegt bei 500mg/dL (27,8 mmol/L).
Lesegerätnutzer:innen können einen Bereich zwischen 40 mg/dL (2,2 mmol/L) und 50 mg/dL (2,8 mmol/L) über die Berichtsgrenzen in “Einstellungen” einstellen.
Der Standardwert liegt bei 40mg/dL (2,2 mmol/L).

## Slide 39: Reichweite der Alarme
1. Alarme sind standardgemäß ausgeschaltet und müssen eingeschaltet werden. 2. Der Alarm bei Signalverlust wird automatisch aktiviert, sobald ein Glukose-Alarm zum ersten Mal eingeschaltet wird. Der Alarm bei Signalverlust kann jederzeit aus- und wieder eingeschaltet werden.
MEHR ALS
10
METER
 Entfernung zum FreeStyle Libre 3 Messsystem verringern.
AUSSERHALB DER REICHWEITE:
Ist das FreeStyle Libre Messsystem mehr als 10 Meter* vom Sensor entfernt, erscheint der Alarm bei Signalverlust.2
* Physische Gegenstände, wie z. B. eine Wand, könnten die Datenverbindung beeinträchtigen. Der Sensor misst und speichert jedoch weiterhin Zuckerdaten für bis zu 14 Tage.
Alarme1 bei FreeStyle Libre 3

## Slide 40: Ihre digitalen Möglichkeiten rund um FreeStyle Libre 3

## Slide 41: Diabetes jetzt noch einfacher handhaben mit der FreeStyle Libre Produktwelt
Ihre digitalen Möglichkeiten rund um FreeStyle Libre 3
1. Die FreeStyle Libre 3 App ist nur mit bestimmten Mobilgeräten und Betriebssystemen kompatibel. Bevor Sie die App nutzen möchten, besuchen Sie bitte die Webseite www.FreeStyleLibre.de, um mehr Informationen zur Gerätekompatibilität zu erhalten. 2. Das Teilen der Glukosedaten erfordert eine Registrierung bei LibreView. 3. Die Übertragung der Daten zwischen FreeStyle Libre 3, LibreLinkUp und LibreView erfordert eine Internetverbindung. 4. LibreView ist eine cloudbasierte Anwendung. Die LibreView Website ist nur mit bestimmten Betriebssystemen und Browsern kompatibel. Weitere Informationen finden Sie unter www.LibreView.com. 5. Die Nutzung von LibreLinkUp erfordert eine Registrierung bei LibreView. 6. FreeStyle plus Ich ersetzt nicht die therapeutische Beratung durch das Diabetesteam.
1-3
2-4
2,3,5
6

## Slide 42: Verbinden Sie sich ganz einfach mit Ihrer App mit Ihrer Praxis2 über die Praxis-ID*
Tippen Sie auf „Menü“ und gehen Sie auf „Verbundene Apps“. Wählen Sie „LibreView“.
Tippen Sie auf „Mit einer Praxis verbinden“.
Geben Sie die Praxis-ID ein und tippen Sie danach auf „Weiter“.
Prüfen Sie die Kontaktinformationen
Ihrer Praxis und wählen Sie „Verbinden“.
So unterstützt Sie LibreView1
*Bei der Praxis-ID handelt es sich um einen eindeutigen 8- bis 16-stelligen Code. Dieser Code wird erzeugt, sobald Ihr Arzt bzw. jemand aus dessen Praxisteam die Praxisfunktion des LibreView-Fachkreise-Kontos aktiviert. Wenn Ihrem Arzt seine LibreView Praxis-ID nicht bekannt ist, kann er diese nach Anmeldung im LibreView-Fachkreise-Konto im Bereich der Praxis-Informationen abfragen. 1. LibreView ist eine cloudbasierte Anwendung. Die LibreView Website ist nur mit bestimmten Betriebssystemen und Browsern kompatibel. Weitere Informationen finden Sie unter www.LibreView.com. 2. Die FreeStyle Libre 3 App wurde entwickelt, um den Datenaustausch zwischen Menschen mit Diabetes und ihren Gesundheitsdienstleistenden und Pflegekräften zu erleichtern.
1
2
3
4

## Slide 43: Verbinden Sie sich ganz einfach mit Ihrer App mit Ihrer Praxis2 über eine Einladung Ihrer Praxis
Tippen Sie auf „Menü“ und gehen Sie auf „Verbundene Apps“. Wählen Sie „LibreView“.
Tippen Sie auf die
Praxis unter „Offene
Einladungen“.
Prüfen Sie die Kontakt-informationen Ihrer Praxis und tippen Sie auf „Akzeptieren“, um die Einladung anzunehmen.
So unterstützt Sie LibreView1
1. LibreView ist eine cloudbasierte Anwendung. Die LibreView Website ist nur mit bestimmten Betriebssystemen und Browsern kompatibel. Weitere Informationen finden Sie unter www.LibreView.com. 2. Die FreeStyle Libre 3 App wurde entwickelt, um den Datenaustausch zwischen Menschen mit Diabetes und ihren Gesundheitsdienstleistenden und Pflegekräften zu erleichtern.
1
2
3

## Slide 44: Unsere Tipps für Sie
*Abbott versorgt Kunden ausschließlich mit haltbaren Sensoren. Sensoren, deren Verfallsdatum überschritten wurde, werden grundsätzlich nicht ersetzt. Es liegt in Ihrer Verantwortung, auf das Verfallsdatum zu achten.
Die meisten Medizinprodukte und Arzneimittel haben ein Verfallsdatum – so auch die FreeStyle Libre 3 Sensoren*. Setzen Sie Ihre gelieferten Sensoren immer zeitnah, um das Verfallsdatum nicht zu überschreiten.
Setzen Sie immer den Sensor mit dem kürzesten Verfallsdatum zuerst. Verfallene Sensoren können nicht ersetzt werden.
Der Tag vor dem angegebenen Verfallsdatum beschreibt den letzten Tag, an dem der Sensor noch gesetzt werden darf. Wenn der Sensor vor dem Verfallsdatum gesetzt wurde, ist die Funktionsfähigkeit des Sensors für die vollen 14 Tage gesichert.
TIPPS ZUR SENSORERNEUERUNG
Entfernen Sie den Sensor vor medizinischen Untersuchungen, bei denen starke magnetische oder elektromagnetische Strahlungen auftreten. Dies betrifft z. B. Röntgenuntersuchungen, MRT (Kernspintomographie) oder CT (Computertomographie).
TIPPS FÜR EINE RADIOLOGISCHE UNTERSUCHUNG
Mehr Tipps und Unterstützung für Ihren Alltag mit FreeStyle Libre unter: www.Mein.FreeStyle.de

## Slide 45: Unsere Tipps für Sie
Nehmen Sie ausreichend Ersatzsensoren mit.
Ändern Sie die Einstellungen für Uhrzeit und Datum, wenn Sie in eine andere Zeitzone reisen, sofern dies nicht automatisch geschieht.
Packen Sie bei Flugreisen Ihre FreeStyle Libre 3 Sensoren in Ihr Handgepäck. Lassen Sie sich hierfür von Ihrem Arzt eine Bescheinigung ausstellen, um das Sicherheitspersonal am Flughafen zu informieren. Die Bescheinigung zum Ausfüllen finden Sie unter: www.Mein.FreeStyle.de
TIPPS FÜR EINE REISE

## Slide 46: Tipps zur Entsorgung
KOMPONENTE: | ENTSORGUNG:
Sensor | Elektroschrott
Lesegerät | Elektroschrott
Applikator (grau) | Sammelstelle für scharfe/ spitze Gegenstände
Applikatordeckel (transparent) | Gelbe Tonne Wertstoff- / Kunststoffsammlung
Umverpackung / Packungsbeilage | Altpapier / Kartonsammlung

## Slide 47: Denken Sie an das Folgerezept!
FOLGEVERORDNUNG
REICHEN SIE IHR REZEPT FRÜHZEITIG EIN, DAMIT SIE MIT SENSOREN RECHTZEITIG VERSORGT SIND:
Beim Setzen des vorletzten FreeStyle Libre 3 Sensors sollte ein neues Rezept bei uns eingereicht werden.
Denken Sie daran, dass das rosa Rezept ab Ausstellung 4 Wochen gültig ist. Reichen Sie bitte daher das Rezept umgehend ein.
| 47
16.04.24

## Slide 48: Dokumentation der Technischen Einweisung
Diese Informationen erhalten Sie im Nachgang auch per Email.
Wichtige zusatzinformation
Die Technische Einweisung ist für Sie verpflichtend, bevor Sie das FreeStyle Libre 3 System nutzen. Bestätigen Sie Ihre Teilnahme ganz einfach online:
Jetzt direkt QR-Code Scannen oder unter: https://technische-einweisung.freestylelibre.de/

## Slide 49: Weitere Möglichkeiten der Dokumentation
Wichtige zusatzinformation
Sie können die Technische Einweisung auch über das im Ihrem Versandpaket beigelegte Formular bestätigen. Füllen Sie das Formular bitte vollständig aus und schicken Sie es mit dem beigelegten Rücksendeumschlag ein.

## Slide 50: Sollte es einmal vorkommen, dass etwas mit Ihrem Sensor nicht wie erwartet funktioniert, stehen wir Ihnen gerne jederzeit online zur Seite:
Reklamationen
*Montag bis Freitag erreichbar von 8:00 bis 18:00 Uhr. Kostenlos aus dem deutschen Festnetz sowie dem deutschen Mobilfunknetz im Inland.
Sensor-Reklamation über das Onlineformular
www.freestylelibre.de/reklamation
16.04.24
| 50
Sollten Sie Unterstützung bei Ihrer Sensor-Reklamation benötigen, nutzen Sie bitte das Onlineformular oder rufen Sie uns an: 0800 – 519 9 519*
24 Stunden am Tag erreichbar

## Slide 51
. Das Sensorgehäuse, FreeStyle, Libre und damit verbundene Markennamen sind Marken von Abbott.
Sind Fragen offen geblieben? Bitte stellen Sie diese jetzt über die Chatfunktion.
Sofern Sie alle Ausführungen des Webinars verstanden haben, können Sie das Webinar jetzt verlassen.

## Slide 52
Bei den hier gezeigten Bildern handelt es sich um Agenturfotos, die mit Models gestellt wurden. Glukosedaten dienen zur Illustration, keine echten Patientendaten. Das FreeStyle Libre 3 Lesegerät ist in mg/dl und mmol/l erhältlich. Ein Sensor kann nur mit dem FreeStyle Libre 3 Lesegerät oder der App aktiviert und genutzt werden. Ein Wechsel ist nach der Aktivierung des Sensors ist nicht möglich. Das Sensorgehäuse, FreeStyle, Libre und damit verbundene Markennamen sind Marken von Abbott. Apple, das Apple Logo und iPhone sind Marken von Apple Inc., mit Sitz in den USA und weiteren Ländern. App Store ist ein Warenzeichen von Apple Inc. Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google Inc.